ПОВЕДЕНИЕ ЗАМАГНИЧЕННОЙ ПЛАЗМЫ ПРИ СКАЧКАХ МОЩНОСТИ НАГРЕВА. (Эксперимент и теоретические результаты)

Данилкин И.С.

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

Достаточно подробные данные по теме получены благодаря быстрым и точным диагностикам с высоким пространственно-временным разрешением, таким, например, как 18-ти канальный ЕСЕ-гетеродинный радиометр с временным разрешением в 15 мкс (на токамаке Т-10, Москва, Россия), или система Томсоновского рассеяния высокого разрешения (HRTS) c временным разрешением в 0,2 мс и пространственным разрешением менее 1 см (на токамаке TEXTOR, Юлих, Германия) [1,2]. Последняя из упомянутых диагностик способна выдать 40 профилей электронной температуры , и электронной плотности  за 8 мс с точностью данных в 2 % - по  и в 1 % - по . Эти диагностики позволили проводить измерения в пределах длительности фронтов импульса ЭЦН непосредственно в зонах поглощения вводимой в плазму мощности. При этом, ввиду краткости процессов, можно было принять  независящим от времени и проводить измерения  поглощения мощности по скачку производной . Амплитуда вводимого в плазму импульса ЭЦН в опытах на обоих упомянутых токамаках составляла = 600 кВт [1,2].

Полученные результаты показали, что регистрируемая быстрыми диагностиками  «поглощаемая плазмой мощность» сразу после включения импульса нагрева составляла лишь (1/3)=200 кВт. Ситуация «восстанавливалась», и поглощаемая мощность достигала полных значений, совпадающих с показаниями обычных «медленных» диамагнитных измерений спустя (0,1-0,2), где  - время удержания энергии (т.е. ~ 10 мс в T-10 и ~25 мс в TEXTOR’е). Возникающая разность в 2/3 на интервале (0,1-0,2), включающем фронт импульса ЭЦН (длительностью ), получила название «потерянной мощности» [1].

Существеннейшим моментом наблюдавшегося процесса, не нашедшем, к сожалению, достаточного внимания некоторых интерпретаторов, явилась его краткость (с длительностью активной фазы, соизмеримой с длительностью фронта импульса нагрева ), что при оценке вовлеченной в процесс энергии дает величину  всего лишь порядка  или менее (здесь ). Игнорирование данного факта привело, например, авторов «баллистического скачка» [1] к выбору не самого подходящего, очень медленного механизма реакции плазмы на скачок мощности ЭЦН, потребовавшего очень  большой амплитуды отклика для согласования «теории» с экспериментом. Мало того, то же явилось причиной довольно курьёзного вывода в работе другого автора [3], который сначала  учел возможный быстрый эффект взаимодействия плазмы с магнитным полем, но выбросил его вклад в окончательной оценке и выводах как эффект малого порядка. В итоге, наиболее точной в описании поведения плазмы при скачке импульса ЭЦН оказалась «ретромодель» с реакцией плазмы в рамках «принципа Ле-Шателье» предвосхитившая возможность «потери»  мощности ещё в 1998 году [4].

Литература

Andreev V.F., Dnestrovskij Yu.N., Osipenko M.V. et al., Plasma Phys. Contr. Fusion, (2004)), v.46, p.315

M.Yu. Kantor, G. Bertschinger, P. Bohm, et al., 36 th EPS Conference on Plasma Phys. Sofia, June 29 – July 3, 2009 TCF Vol.33E, P-1.184 (2009)

Пустовитов В.Д., Физика Плазмы, 2011, т.37, №2, С.120

Данилкин И.С., Физика Плазмы, 1998, т.24, №9, С.857