модернизация диагностического стенда ловушки магнетор и определение параметров быстрых электронов в ЭЦР плазме

Г.В. Крашевская, М.М. Цвентух*, С.А. Лепихов

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 115409 Москва
    Каширское шоссе 31
*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Ленинский пр-т 53

Для компактной дипольной ловушки Магнетор с ЭЦР плазмой низкого давления [1,2] разработана и реализована диагностика быстрой электронной компоненты ЭЦР плазмы по рентгеновскому излучению с временным разрешением. В результате поиска оптимальной схемы был выбран люминофор (ZnS) и ФЭУ-69. Получен временной ход излучения из объема ловушки, позволяющий определить время потери энергии быстрой электронной компонентой (рис.1).

Разработана и реализована система магнитозондовых измерений. Специфика ловушки Магнетор такова, что при высоком значении бета в плазме происходит быстрое расширение магнитной конфигурации наружу (см. рис.2). Это позволяет отследить вариацию давления плазмы, расположив магнитный зонд в вакуумном нуле поля. В качестве магнитного зонда был применен датчик Холла SS94A1F с усилителем (INA118P).

Работа поддержана грантами РФФИ № 12-02-31624 мол_а и 12-08-33031 мол_а_вед.

Рис. 1. Измеренные сигналы с ФЭУ и одиночного зонда

Рис. 2. Магнитные силовые линии в сечении r-z Магнетора для вакуумной и «расширенной» – равновесной конвективно-устойчивой конфигурации при пиковом давлении 1.25 × 1015 эВ/см3 (бета в центре  ≈0.275) [3] (слева); и типичный сигнал с магнитного зонда (справа) a) – без плазмы, b) – при генерации плазмы

Литература

G.V. Krashevskaya et al 2007 Proc. of 28th ICPIG  p. 393

Krashevskaya G.V. et al 2011 Plasma Phys. Rep. 37 1162

Цвентух М.М. 2010 Физика плазмы 36 934-948