ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ШНУРА И ПОДЪЁМ ТОКА В  ОМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ТОКАМАКА ГЛОБУС-М

В.К. Гусев, С.В. Александров, А.С. Ананьев, *В.А. Беляков, *С.Е. Бендер, *Т.А. Бурцева, *В.И. Васильев, М.И. Вильджюнас, Г.А. Гаврилов, В.Е. Голант, А.В. Деч, *Ю.А. Косцов, С.В. Крикунов, **Е.А. Кузнецов, Р.Г. Левин, В.Б. Минаев, *А.Б. Минеев, О.А. Миняев, Е.Е. Мухин, А.Н. Новохацкий, Е.Н. Румянцев, Н.В. Сахаров, Ю.В. Петров, К.А. Подушникова, В.В. Семенов, Г.Ю. Сотникова, В.С. Узлов, И.Н. Чугунов, ***В.М. Шарапов, **В.А. Ягнов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

* НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, Санкт-Петербург, Россия

** ТРИНИТИ, Троицк, Московская область, Россия

*** Институт физической химии, Москва, Россия

В докладе приводятся результаты первых серий экспериментов по омическому нагреву плазмы, проведенных в течение 2000 г на сферическом токамаке Глобус-М при питании электромагнитной системы от сильноточных тиристорных преобразователей, позволившим  увеличить величину тороидального поля (до 0,37 Т) и длительность разряда (до 0.06с ). Кратко изложена технология подготовки вакуумной камеры, включая боронизацию. Обсуждается проблемы индукционного пробоя рабочего газа   в сферическом токамаке и влияние ВЧ предионизации на условия пробоя. Представлены экспериментальные данные по формированию плазменного шнура и подъему тока плазмы в различных режимах работы установки при ограниченном магнитном потоке центрального соленоида. Магнитный поток при работе центрального соленоида без прермагничивания был ограничен величиной ~ 120 мВб. Достигнутые значения тока ~0.25 МА за времена ~0.03 сек позволяют сделать вывод об удовлетворительной работе систем токамака и подготовке стенок вакуумной камеры. Об этом же свидетельствует существенное улучшение управлением плотности разряда. Предельные значения плотности усредненной по хорде наблюдения удалось  поднять до величины 3 1019 м-3, при подаче рабочего газа с периферии шнура, что составляет примерно 50% от предела Гринвальда. Показано, что МГД активность шнура зависит от ряда экспериментальных условий формирования шнура (скорость нарастания тока, скорость подъёма плотности). Обсуждаются результаты по эффективности расхода магнитного потока на фазе подъёма тока разряда. Показано, что магнитный поток расходуемый на формирование плазменного шнура с током до ~ 0.2 МА не превышает ~ 80 мВб, что соответсвуюет коэффициенту Ежима-Вестли ~ 0.77. Это существенно ниже величины предписываемой скейлингами для токамаков с большим аспектным отношением. Приводятся данные по расчету равновесия плазменного шнура.