ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОЛИЗАЦИИ ВЫСОКОЭНЕРГИЧНЫХ ИОНОВ И ЭФФЕКТИВНЫЙ НИЖНЕГИБРИДНЫЙ НАГРЕВ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ТОКАМАКЕ ФТ-2

Л.А. Есипов, С.И. Лашкул, T. Куорко-Сонио*

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С-т Петербург, Россия

СПбГТУ,195251 С-т Петербург, Россия, Serguey.Lashkul@pop.ioffe.rssi.ru

*Хельсинский Технологический Университет, Хельсинки, Финляндия

На токамаке ФТ-2 были определены условия эффективного нагрева ионов, что связывалось с переходом от параметрического к классическому механизму поглощения ВЧ мощности [1]. Высокая эффективность НГ нагрева ионов анализировалась с помощью специально разработанного транспортного кода ASCOT, который через моделирование на основе принципа Монте Карло траекторий дрейфовых орбит ионов позволяет рассчитать неамбиполярные потоки частиц и появление соответствующего, амбиполярного радиального электрического поля Er [2]. Было обращено внимание, что на ФТ-2 при Ip = 22kA и Bt =2.2T (Bp= 0.02 Bt) число Маха Mp=v(B(/vthermalB( ( 1. В докладе обсуждаются особенности формирования радиального электрического поля и удержания высокоэнергичных частиц в случае высоких значений числа Маха реализованных в эксперименте на токамаке ФТ-2.

В этих экспериментах наблюдался также переход в режим улучшенного удержания энергии и частиц плазмы c образованием внутреннего транспортного барьера (ITB). Сильный центральный нагрев ионов, приводит к дополнительному изменению радиального электрического поля Er и, соответственно, росту шира полоидальной скорости ExB вращения плазмы (ExB. Рост шира полоидального вращения плазмы (ExB подавляет микроколебания плазмы ответственные за аномальный перенос тепла.

Список литературы

- С.И. Лашкул, В.Н. Будников, Е.О. Векшина и др. Физика Плазмы, 2001, 12, 1059

- T. Kurki-Suonio et al. Plasma Physics and Controlled Fusion 44 (2002) 331