Волна горения в цилиндрической мишени

А.Г. Аксенов, Д.Г. Кошкарев, М.Д. Чуразов

Институт теоретической и экспериментальной физики, Б. Черемушкинская, 25, 117218 Москва, Россия, e-mail: alexei.aksenov@itep.ru

Цилиндрическая мишень является естественной конструкцией в тяжелоинном инерциальном синтезе из-за большой длины пробега ионов при прямом облучении. Достаточный коэффициент усиления 100 можно получить в схеме с первоначальным низкоэнтропийным сжатием многооболочечной мишени вращающимся пучком (10 МДж/см, ионы 100 ГэВ) с последующим поджигом (интенсивный пучок менее 1 МДж) и распространением волны горения по сжатому топливу [1].

Из-за разных характерных времен сжатия и распространения волны горения, задача о  цилиндрической мишени подразделяется на две. В данной работе рассматривается задача о волне горения [2]. В качестве заданного параметра принята допустимая для цилиндрического сжатия плотность топлива 100 г/см3. Определяется минимальный параметр ρr, при котором возможно распространение стационарной волны горения. Рассмотрены случаи DT, DD топлив с каталитическими добавками T и 3He. В отличие от предыдущих работ [3--5], кроме переноса фотонов, учитывается также перенос нейтронов и вводится оболочка из 238U, взаимодействующего с быстрыми нейтронами. Цель исследований заключается также в построении многомерного гидродинамического кода, пригодного для моделирования реальных многомерных мишеней с учетом горения, деления и процессов переноса [6]. Вполне возможно, что наиболее интересным приложением исследований окажется гибридная сферическая DT мишень с оболочкой из 238U, облучаемой релятивистским драйвером (ионы 1000 ГэВ) с полной энергией 100 МДж [7] в многомерной постановке.

Литература

Basko, M.M, Churazov, M.D., Aksenov, A.G. 2003, 20, 411

Феоктистов, Л.П. 1998, УФН, 168, 1247

Aksenovб A.G., Churazov, M.D. LPB, 2003, 21, 81

Чуразов М.Д., Аксенов А.Г., Забродина Е.А. 2004, ВАНТ, сер. Матем. Моделирование, 1, 62

Aksenov, A.G. et al. 2005, NIMA, 544, 416

Чуразов М.Д., Аксенов А.Г., Забродина Е.А. 2001, ВАНТ, сер. Матем. Моделирование, 1, 20

Кошкарев Д.Г. 1991, препринт ИТЭФ 91-33