ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗРЯДА ПРИ ПЕРЕМЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ НА ЭЛЕКТРОДАХ РАЗРЯДНОЙ ТРУБКИ.

А.Ю. Сонин, Г.Н. Толмачев

ЮНЦ РАН, г. Ростов - на - Дону, Россия, e-mail: tolm@ip.rsu.ru

Исследование и описание процессов в газовом разряде представляет в настоящее время громадный интерес, так как газовый разряд широко используется для напыления пленок, в лазерной технике и мощных коммутаторах тока и напряжения.

Разработанные к настоящему времени методы расчета различных типов разрядов требуют знание первичных параметров взаимодействия частиц, формирующих плазму разряда и их зависимость от энергии. Описание процессов в разрядной плазме через коэффициент ионизации как это сделано в работе некорректно, так как  не является первичным параметром [1], а является функцией скорости дрейфа и частот ионизации и прилипания.

Для правильного описания стационарных и динамических процессов необходимо в основу заложить первичные параметры, такие -  эффективные частоты ионизации и прилипания, дрейфовые скорости электронов, соответственно. Однако прямое экспериментальное нахождение некоторых из них невозможно и требуется найти определенные связи между измеряемыми в эксперименте величинами и используемыми в теоретических расчетах параметрами.

Время формирования разряда  является одним из основных параметров напрямую связанное с , определяющих динамику развития разряда и  легко определяемое в экспериментах, когда прикладываемое напряжение имеет прямоугольную форму [2]. При произвольном изменении во времени напряжения  на разрядном промежутке время формирования  может быть, определено следующим образом. Разобьем временной интервал от до  на интервалы  и заменим ступенчатой функцией с фиксированным значением напряжения равным максимальной величине  на каждом интервале . Тогда с условием, что к концу времени формирования  общий рост относительной концентрации электронов будет составлять величину [2], можно записать:

Это позволяет однозначно описать основные параметры разряда в любой момент времени, если известна геометрия разрядного промежутка, газы и параметры внешнего источника.

Литература.

Райзер Ю.П. Физика газового разряда. - М.: Наука, 1987.

Ретер Г. Электронные лавины и пробой в газах: Пер. с англ. /Под ред. Камелькова В.С.- М.: Мир, 1968.