ЭФФЕКТ  ФОРМИРОВАНИЯ  УЗКОГО  РАДИАЛЬНОГО  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ  БЫСТРЫХ  ИОНОВ  В  УСТАНОВКЕ  ГДЛ

А.В. Аникеев, П.А. Багрянский, А.А. Иванов, Колесников Е.Ю., А.А. Лизунов, В.В. Максимов, С.В. Мурахтин, *В.В. Приходько, Ю.А. Цидулко

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия
*Новосибирский Государственный Университет, 630090, Новосибирск, Россия

В экспериментах по удержанию двухкомпонентной плазмы с высоким β на установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) измерен радиальный профиль плотности быстрых ионов со средней энергией 10 кэВ, которые создаются при помощи инжекции атомарных пучков в тёплую плазму [1, 2]. Характерная ширина профиля оказывается значительно меньшей расчётной величины, определяемой процессами захвата инжектированных нейтралов, а так же кулоновской кинетикой взаимодействия быстрых ионов с плазмой. В специальном эксперименте с подвижным лимитером показано, что процесс формирования узкого распределения не связан с потерями быстрых ионов. Обсуждаются возможные физические механизмы формирования узкого радиального профиля плотности быстрых ионов [3].

Литература

A.A.Ivanov, A.V.Anikeev, P.A.Bagryansky, P.P.Deichuli, S.A.Korepanov, A.A.Lizunov, V.V.Maximov, S.V.Murakhtin, and V.Ya.Savkin, D.J.Den Hartog, G.Fiksel, K.Noack, Experimental evidence of high-beta plasma confinment in an axially simmetric gas dynamic trap, Phys. Rev. Lett. 90, 105002 (2003).

В.В.Приходько, А.В.Аникеев, П.А.Багрянский. А.А.Лизунов, В.В.Максимов, С.В.Мурахтин, Ю.А.Цидулко, Эффект формирования узкого радиального распределения плотности быстрых ионов в установке ГДЛ, Физика Плазмы, т. 31, № 11 (2005)

Yu.A.Tsidulko, Two-dimensional dynamic of two-component plasma with finit beta, Phys. Plasmas 11, (2004)