СПЕКТРЫ КРОСС-ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ В ВЕРХНЕМ ГИБРИДНОМ РЕЗОНАНСЕ НА ТОКАМАКЕ ФТ-2

А.Б. Алтухов, А.Д. Гурченко, Е.З. Гусаков, Л.А. Есипов, А.Ю. Степанов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, РФ, e-mail: aleksey.gurchenko@mail.ioffe.ru

Диагностика кросс-поляризационного рассеяния (КПР) СВЧ излучения является уникальным источником информации о спектрах магнитной микро-турбулентности, приводящей к разрушению системы вложенных магнитных поверхностей в токамаке и ухудшающей магнитную термоизоляцию плазмы. Она основана на том, что в одномерной геометрии эксперимента при распространении поперёк магнитного поля рассеяние на интенсивных флуктуациях плотности не может приводить к изменению поляризации излучения. В то же время рассеяние на существенно меньших магнитных флуктуациях (B) может изменять поляризацию зондирующей необыкновенной волны (Xi ), приводя к появлению обыкновенной моды (Os ) [1]. Диагностика КПР применялась ранее на токамаках Tore Supra [2] и ФТ-1 [3], первые измерения сигнала КПР, выполненные в присутствии верхнего гибридного резонанса (ВГР) на токамаке ФТ-2 представлялись в работе [4].

В настоящей работе представлены более подробные исследования эффекта КПР в ВГР на токамаке ФТ-2, где со стороны слабого поля напротив вертикально-перемещаемой фокусирующей антенны для зондирования Xi -волной установлена антенна, позволяющая проводить измерения в обеих поляризациях как в экваториальной плоскости, так и вне её. Исследованы частотные спектры КПР в омических разрядах, отличающихся током плазмы и центральной плотностью. Показано, что хотя излучение в необыкновенной поляризации со стороны слабого магнитного поля во многих случаях и превосходит сигнал КПР, его зависимость от частоты зондирования, положения подвижной антенны и вид спектра существенно отличается. Более того, при большой плотности плазмы, когда просачивание необыкновенной зондирующей волны через барьер подавлено, сигнал КПР доминирует. В этих условиях выполнены измерения с помощью корреляционной схемы ВГР рассеяния [4], обеспечивающей разрешение по радиальным волновым числам флуктуаций благодаря зависимости сигнала рассеяния в ВГР от амплитуды коротковолновых флуктуаций в точке ВГР. Показано что в спектре КПР с частотами до 1 МГц присутствует выраженная компонента, отвечающая рассеянию на коротковолновых флуктуациях с длиной волны 0.02-0.06 см, что доказывает ВГР происхождение сигнала.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 05-02-16569, НШ-2159.2003.2, INTAS 01-2056, NWO-РФФИ 047.016.015.

Литература.

T. Lehner, D. Gresillon, X.L. Zou et al. Proc. 12 EPS Conf. on CFPP, Budapest, 1985, V.II, p.644.

X.L. Zou, L. Colas, M. Paume et al., Phys. Review Lett., 1995, V.75, p.1090.

D.G. Bulyiginskiy, A.D. Gurchenko, E.Z. Gusakov et al., Phys. Plasmas, 2001, V.8, p.2224.

A.D. Gurchenko, E.Z. Gusakov et al., Proc. 27 EPS Conf. on CFPP, Budapest, 2000, V.24B, p.416.