ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ НА ГРАНИЦЕ ПЛАЗМЫ С МЕТАЛЛОМ

*А.Г. Вологиров, С.А. Двинин, В.В. Михеев, В.С. Свиридкина

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия, e-mail: dvinin@ph-elec.phys.msu.su
*ООО «Радиационная безопасность и экология», Москва, Россия, e-mail: fkp1@mail.ru

Большой интерес к изучению поверхностных волн [1] связан с тем, что последние могут проявляться практически в любой задаче, где плазма является ограниченной, модифицируя электродинамические свойства системы. К настоящему моменту выявлен ряд эффектов, влияющих на распространение волн – неоднородность плазмы [2], тепловое движение [3], зеркальное и диффузное отражение частиц от границы [4]. Тем не менее, не решенным является вопрос о распространении поверхностных волн вдоль границы плазмы с металлом. В классическом случае зеркального отражения электронов от границы без учета теплового движения распространение поверхностных волн невозможно. Учет теплового движения [5] приводит к возможности распространения поверхностных волн, однако переносимая ими энергия оказывается весьма малой. Появление поверхностных волн связывают также с образованием слоя пространственного заряда (СПЗ) [6] на границе плазмы и металла, используя для расчета дисперсионных характеристик этих волн модель ионного СПЗ, в которой диэлектрическая проницаемость слоя принимается равной единице. Численное моделирование процессов в слое приводит к громоздкой вычислительной задаче, использующей метод Монте-Карло для описания столкновений частиц. В настоящий момент эта задача решена только в потенциальном приближении и позволяет подтвердить наличие таких волн, но не систематически рассчитывать их характеристики [7].

В данной работе показано, что наличие слоя пространственного заряда приводит к появлению дополнительной упругой силы, связанной с движением фронта плотности электронов в поле пространственного заряда ионов. Появление этой силы приводит к изменению дисперсионной характеристики поверхностной волны. Поскольку движение электронов в слое приводит к зависимости размера последнего от амплитуды поля волны, дисперсионные характеристики оказываются нелинейными. Простое аналитическое выражение для дисперсионной кривой можно получить в модели слоя с однородным распределением плотности ионов [8].

Рассмотрены также более реалистичные нелинейные модели слоя пространственного заряда [9]. Показано, что в этом случае также существуют поверхностные волны, причем для расчета их дисперсии необходимо учитывать изменение положения фронта плотности электронов под совместным действием поля поверхностной волны и поля пространственного заряда.

Литература.

Trivelpiece A. V., Gould R. W. J. Appl. Phys. 1959, 30, 1784.

Степанов К.Н. ЖТФ, 1965, 35, 1002.

Кондратенко А.Н. Ядерный синтез, 1965, 5, 267.

Мирошниченко В.И. ЖТФ, 1966, 36, 1008.

Кондратенко А.Н. Основы плазменной электроники. М.: 1984.

Lieberman M.A., Booth J.P., Chabert P., Rax J.M., Turner M.M. Plasma Sources Sci. Technol., 2002, 11, 283.

Cooperberg D.J., Birdsall C. K. Plasma Sources Sci. Technol. 1998, 7, 96.

Годяк В.А., Кузовников А.А., Физика плазмы, 1975, 1, 496.

Lieberman M.A. IEEE Trans. Plasma Sci, 1988, 16, 638.