Колебательная и газовая температура в нестационарном тлеющем разряде в воздухе

Д.Л. Маринов, Ю.З. Ионих, *Н.А. Дятко

С.-Петербургский гос. университет, С.-Петербург, Россия,
   e-mail: ionikh@paloma.spbu.ru 
*ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Россия, e-mail: dyatko@triniti.ru

Исследование плазмы нестационарного тлеющего разряда в воздухе представляет большой интерес с точки зрения развития плазменных технологий и применений в системах защиты окружающей среды от промышленных выбросов. Моделирование такой плазмы требует самосогласованного рассмотрения кинетики электронов, колебательной кинетики и теплового баланса. В данной работе эта задача решалась для импульсно-периодического разряда, экспериментальное исследование которого проводилось в работе [1]. Условия эксперимента: разрядная трубка диаметром d = 1.6 см, давление p = 3 Торр, ток в импульсе i = 10 – 80 мА, длительность и частота повторения импульсов соответственно 20 мкс – 3 мс и 50 – 100 Гц, E/N = 65 Тд. Для этих условий рассчитывалась ФРЭЭ (в квазистационарном приближении, с учетом ударов 2-го рода с колебательно-возбужденными молекулами азота), колебательное распределение молекул N2 в различные моменты времени и решалось нестационарное уравнение теплопроводности. Рассматривалась релаксация N2(v) в столкновениях с N2 [2], O2 и О. В последнем случае учитывалась реакция образования молекул NO [3]. Концентрация атомов О бралась из работы [1]. В качестве тестовой рассматривалась также задача для плазмы в азоте. На рис.1 показаны результаты расчета эволюции колебательного распределения N2 в азотной плазме и измерения [4] абсолютной заселенности уровня v =18. Рис.2 демонстрирует временной ход колебательной и газовой температуры в разряде в воздухе в серии разрядных импульсов.

Литература

Ionikh Y., Meshchanov A. V., Röpke J., Rousseau A., Chem.Phys, 2006, v.322, p.411.

Cacciatore M., Kurnosov A., Napartovich A., J.Chem.Phys, 2005, v.123, p.174315.

Gordiets B. F., Ferreira C. M., Guerra V. L., IEEE Trans. Plasma Sci., 1995, v.23, p.750.

Macko P., Cunge G., Sadeghi N., J.Phys.D: Appl.Phys., 2001, v.34, p.1807.