Усиление продольной компоненты магнитного поля токового слоя и эффекты двухжидкостной магнитной гидродинамики при формировании слоя в 3D магнитном поле с Х линией

С.Г. Бугров, В.С. Марков, А.Г. Франк

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
 e-mail: bugrov@fpl.gpi.ru

При исследовании распределений концентрации электронов в токовых слоях, сформированных в 3D магнитных полях с X – линией, было обнаружено, что с увеличением продольной компоненты 3D магнитного поля BZ эффективность сжатия плазмы в слой уменьшается [1,2]. Этот эффект может быть связан как с изменением температурного режима токового слоя, так и с усилением продольной компоненты магнитного поля в слое. Из спектральных измерений следует, что в присутствии продольной компоненты увеличение температуры плазмы в слое не превышало 30%. Отсюда был сделан вывод, что уменьшение степени сжатия плазмы в слой в основном связано с захватом BZ компоненты. Непосредственные BZ  компоненты магнитного поля в плазме позволили обнаружить значительное усиление этой компоненты, направление которой совпадает с направлением исходного продольного поля.

2D распределения концентрации электронов, зарегистрированные методом голографической интерферометрии, показали, что продольное поле BZ  вызывает существенное усложнение структуры плазменных слоев, которые становятся асимметричными и наклонными [3]. Направление наклона слоя определяется направлением продольного магнитного поля, а при увеличении массы ионов, искажения формы слоя становятся более заметными. Эти результаты указывают на проявление эффектов двухжидкостной магнитной гидродинамики, а именно свидетельствует о возбуждение токов Холла. Были проведены прямые измерения, которые обнаружили магнитные поля, обусловленные токами Холла. На начальном этапе эволюции слоя токи Холла соизмеримы и даже могут превышать основной ток в слое.

При формировании токового слоя в 3D магнитном поле необходимо разделять оба обнаруженных эффекта: захват продольной компоненты и возбуждение токов Холла. Обсуждаются пути решения этой задачи.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект 06-02-17011a, и грантом Президента РФ НШ-5382.2006.2

Литература

Frank, A.G., Bogdanov S.Yu., Markov V.S. et al. // Phys. Plasmas. 2005.V.12, P.052316.

С.Ю. Богданов, Г.В. Дрейден, В.С. Марков и др. // Физика плазмы, 2006. Т.32. №12.

A.Frank, S.Bogdanov, G.Dreiden, et al. // Phys. Lett. A. 2006. V. 348. P. 318.