РАСЧЕТЫ СЦЕНАРИЕВ ПОДЪЕМА ТОКА В ТОКАМАКЕ CTF ПО КОДУ DINA

А.Ю. Днестровский, В.Э. Лукаш, Р. Хайрутдинов*

РНЦ Курчатовский Институт, Москва РФ
*ТРИНИТИ, Троицк, РФ

Расчеты проводятся кодом DINA [1] для токамака – источника нейтралов для тестирования материалов, (CTF – Component Test Facility), - проект которого разрабатывается на основе токамака с малым аспектным отношением [2,3]. Одна из трудностей данного проекта связана с тем, что из-за высоких тепловых и нейтронных нагрузок, а также малого места в токамаке с малым аспектом невозможно использование центрального индуктора для генерации тока в плазме. Подъем тока обеспечивается преимущественно генерацией тока от пучка и полоидальным полем от управляющих катушек (BV эффект) и бутстреп током.

Расчеты ведутся кодом DINA – кодом эволюции полоидального магнитного потока со свободной границей, и кодом расчета поглощения мощности и генерации тока от нейтрального пучка, использовавшихся для расчета различных установок [4]

Приводятся результаты расчетов стационарного режима CTF с помощью кода для нейтрального пучка методом Монте Карло NUBEAM [5].

Литература

R.R. Khayrutdinov and V.E. Lukash, Studies of Plasma Equilibrium and Transport in a Tokamak Fusion Device with the Inverse-Variable Technique,  Journal of Comp. Physics, 107 (2), 106  (1993)

H.R. Wilson, G.M. Voss, R.J. Akers, et al. A Steady State Spherical Tokamak for Components Testing, in Proceedings of the 20th IAEA Fusion Energy Conference, Invited Paper FT/3-1Ra;

A.W.Morris, R.J.Akers, G.F.Counsell, et al. Spherical Tokamaks: Present Status and Role in the Development of Fusion Power, Fusion Engineering and Design 74, 67 (2005)

E. A. Azizov, Yu.A.Arefiev, G.G.Gladush, et al. The Concept of the Volumetric Neutron Source on Basic of the JUST-T Tokamak for Minor Actinides Transmutation, Plasma Devices and Operations, 11, No.4, 279 (2003)

D.McCune NTCC Modules Library: NUBEAM http://w3.pppl.gov/~pshare/help/nubeam.htm