Моделирование плотности ионов аргона в присутствии пилообразных колебаний в токамакe Т-10

А.Ю. Днестровский, Н.Н. Тимченко

ИЯС РНЦ “Курчатовский институт”, Москва, РФ, e-mail: ntl@nfi.kiae.ru

В работе моделируются режимы с пилообразными колебаниями на стадии напуска примеси Ar и стационарные состояния при омическом нагреве и с использованием электронно-циклотронного нагрева.  Приводятся результаты расчетов как для плотности ионов, так и для линейчатого излучения водородоподобных и гелиеподобных ионов. Результаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными по излучению.

Для моделирования энергобаланса используется транспортная модель канонических профилей [1]. Пилообразные колебания моделируются путем перемешивания плотности примеси, температуры ионов, электронов и плотности тока внутри зоны q=1. Транспорт ионов примеси в пилообразных колебаниях описывается с учетом диффузионных процессов, процессов ионизации и рекомбинации  ионов в рассматриваемых режимах.

В результате моделирования, в частности, показано, что в ряде рассматриваемых стационарных режимов  колебания водородоподобных и гелиеподобных ионов Ar происходят в противофазе, что объясняет экспериментальные наблюдения. Моделирование для различных значений электронной температуры и периода пилообразных колебаний показывает как соотношение периода пилообразных колебаний с одной стороны и транспортных времен и времен ионизации и рекомбинации с другой стороны влияет на вид колебаний линейчатого излучения ионов различных типов и зарядовых состояний.

Расчеты проводились с использованием кода АSTRA [2] совместно с кодом для транспорта примесей [3].

Литература

Dnestrovskij Yu.N., Pereverzev G.V., Plasma Phys. Control. Fusion, 1988, V.30, p.47.

G.Pereverzev, P.Yushmanov .ASTRA Automated System for Transport Analysis in a Tokamak. IPP report 5/98 (2002).

Ю.Н.Днестровский, В.Ф.Стрижов. Модель диффузии примесей в токамаке. Препринт ИАЭ  3779/6, Москва, 1983.