Радиальное электрическое поле и вращение плазмы в токамаке ТУМАН-3М

Аскинази Л.Г., Вильджюнас М.И., Жубр Н.А., Корнев В.А., Крикунов С.В., *Крупник Л.И., Лебедев С.В., Смирнов А.И., Тукачинский А.С.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб, Россия, e-mail: leonid.askinazi@mail.ioffe.ru
*ННЦ XФТИ, Харьков, Украина, e-mail: krupnik@ipp.kharkov.ua

Исследована динамика и пространственная структура радиального электрического поля в различных сценариях разряда токамака ТУМАН-3М: омическом режиме, режиме нагрева плазмы нейтральным пучком, Н-мода. Измерения потенциала плазмы и радиального электрического поля проводились с помощью диагностического пучка тяжелых ионов - HIBP. Обнаружено существенное возмущение профиля потенциала плазмы в режимах с нейтральным нагревом и в Омической Н-моде - как в центральной части шнура, так и на периферии. Исследована структура и динамика радиального электрического поля вблизи вращающегося магнитного острова. Обнаружена генерация положительного радиального электрического поля вблизи острова, коррелирующая с замедлением его вращения и деградацией режима удержания плазмы. Проведено сопоставление измеренного с помощью HIBP радиального электрического поля с результатами зондовых измерений в периферийной плазме, а также с данными о вращении плазмы, полученными спектроскопическими методами. Применение HIBP позволило обнаружить специфическую плазменную неустойчивость с частотой f~27-32кГц, и относительным возмущением потенциала, значительно превышающим относительное возмущение плотности: >>n/n. Обсуждаются свойства и природа наблюдаемой неустойчивости, проводится сопоставление с т.н. геодезической акустической модой (GAM).

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 04-02-17640