РЕЗОНАНСЫ СВЧ РАЗРЯДА В ВОЛНОВОДЕ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН

С.А. Двинин, В.В. Михеев, В.С. Свиридкина

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия, e-mail: dvinin@ph-elec.phys.msu.su

Большой интерес к изучению поверхностных волн [1] связан с тем, что последние могут проявляться практически в любой задаче, где плазма является ограниченной, модифицируя электродинамические свойства системы. Возбуждение этих волн, распространяющихся вдоль боковой диэлектрической поверхности разрядной трубки в СВЧ разряде низкого давления в волноводе, было экспериментально зарегистрировано в работе [2]. В последующих работах этот экспериментальный результат был связан с ионизационно-полевой неустойчивостью [3], [4]. Дальнейшие теоретические исследования показали, что в условиях рекомбинации электронов и ионов на границе плазмы, распространение таких волн возможно и на границе плазмы с металлом [5], [6]. Роль диэлектрического слоя, обеспечивающего распространение электромагнитного поля, играет в данном случае слой пространственного заряда [7], [8] на границе плазмы и металла. Поскольку поле поверхностной волны в данном случае сосредоточено в узком слое пространства, роль нелинейных процессов для этих волн гораздо более существенна и приводит как к изменению толщины слоя пространственного заряда, так и к генерации гармоник поля поверхностной волны. Параметром нелинейности, определяющим роль нелинейных процессов, является отношение амплитуды колебаний электронов на границе плазмы и слоя к толщине слоя. В газовом разряде этот механизм проявляется наряду с ионизационной нелинейностью, имеющей инерционный характер.

В данной работе рассмотрено влияние возбуждения поверхностных волн, как на боковой поверхности разрядной трубки, так и на ее торцах, граничащих с волноводом. Рассчитана как структура электромагнитного поля внутри и в окрестности плазмы, так и плотности плазмы при которых наблюдается резонанс. Показано, что возбуждение поверхностных волн на границе плазмы и металла существенно меняет электродинамический импеданс плазмы, а также может привести к неоднозначной зависимости параметров разряда от мощности СВЧ поля.

Литература.

A. V. Trivelpiece, R. W. Gould. J. Appl. Phys. 1959, 30, 1784.

Двинин С.А., Довженко В.А., Солнцев Г.С. Физика плазмы, 1983, 9, 1058.

Двинин С.А., Довженко В.А., Солнцев Г.С. Физика плазмы, 1982, 8, 1228.

Двинин С.А., Постников С.А, Солнцев Г.С. и др. Физика плазмы, 1983, 9, 1297.

Cooperberg D.J., Birdsall C. K. Plasma Sources Sci. Technol. 1998, 7, 96.

Dvinin S.A., Mikheev V.V., Sviridkina V.S. et all. Microwave Discharges: Fundamentals and applications. VI International Workshop. Abstracts. Russia, Zvenigorod, September 11-15, 2006, 19.

Годяк В.А., Кузовников А.А., Физика плазмы, т. 1, с.496, 1975.

Lieberman M.A. IEEE Trans. Plasma Sci., 1988, 16, 638.