Двухкадровая система импульсного зондирования в мягком рентгеновском диапазонЕ спектра

А.П. Артёмов, А.В. Федюнин, А.Г. Русских, А.С. Жигалин, С.А. Чайковский

Институт сильноточной электроники СО РАН, пр. Академический, 2/3, 634055, Томск, Россия, e-mail: aap545@gmail.com

На основе двух компактных сильноточных импульсных генераторов (амплитуда тока 200 кА, время нарастания 180 нс) и х-пинчей создана двухкадровая система импульсного зондирования в мягком рентгеновском диапазоне спектра. Данная система позволяет получать два теневых снимка быстропротекающих физических процессов с наносекундным временным (2÷3 нс), микронным пространственным (< 10 мкм) разрешениями и с варьируемой в широком временном интервале задержкой между кадрами.

В качестве демонстрационного эксперимента с помощью данной двухкадровой системы проведена теневая съемка электрического взрыва одиночных алюминиевых проводников в диапазоне спектра h >1 кэВ. Разброс от выстрела к выстрелу по времени между вспышками излучения двух х-пинчей составил ±15 нс. Взрывающиеся проводники были нагрузкой отдельного импульсного генератора с амплитудой тока 6 кА и временем его нарастания 400 нс, который с варьируемой задержкой синхронизовался с двухкадровой системой зондирования. Получены наборы из двух снимков взрывающегося проводника с временным интервалом между кадрами 85 нс и различной задержкой от начала тока через взрываемый проводник. С помощью полученных снимков определена скорость разлета вещества алюминиевого проводника.

# Text boxes

Рис.1 Проекционная схема двухкадрового зондирования.