Влияние температуры поверхности катода на параметры катодной области

В.И. Архипенко, Л.В. Симончик, *Л. Питчфорд, Е.А. Сафронов

ИФ им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, РБ, e-mail: simon@imaph.bas-net.by
*LAPLACE, CNRS, Toulouse, France, e-mail: leanne.pitchford@laplace.univ-tlse.fr

Температура катода, как показывают исследования [1-4], оказывает существенное влияние на параметры тлеющего разряда. Так в [4] установлено, что нагрев катода приводит к изменению характеристик катодной области самостоятельного нормального тлеющего разряда атмосферного давления (ТРАД), в частности, напряжения на электродах, толщины катодного слоя, плотности тока и температуры газа в катодной области. Поэтому контроль температуры катода и поддержание ее постоянной в системах на основе тлеющего разряда при повышенном давлении являются важными, а вопросы с ними связанные заслуживают внимания. В настоящее время литературе нет однозначного ответа на вопрос: почему напряжение на электродах увеличивается при возрастании температуры поверхности катода?

Исследования проводились на экспериментальной установке, описанной в [4]. Тлеющий разряд зажигался между двумя электродами в герметичной камере. Слабый поток рабочего газа гелия (порядка 1 л/мин) прокачивался через разрядную камеру. Показано, что нагрев катода в результате прохождения тока (порядка 1 А) в нормальном ТРАД с контрагированным положительным столбом (длина 9 мм) приводит к увеличению напряжения на электродах в случае неохлаждаемого катода и росту температуры катода. Напротив, при нагреве катода внешним источником тепла напряжение на электродах уменьшается. Измеренные радиальные профили приведенной напряженности электрического поля у поверхности неохлаждаемого катода являются неоднородными. В то же время распределение приведенной напряженности электрического поля у поверхности катода в ТРАД с диффузным положительным столбом при токе 1 А и промежутке менее 5 мм радиально однородно. Величина напряженности электрического поля в этом случае ниже, чем у поверхности катода на оси контрагированного ТРАД.

Обсуждаются возможные причины наблюдаемых изменений. Из анализа экспериментальных результатов в [5] была определена зависимость эффективного γ (включая бомбардировку ионами и метастабилями и фотоэмиссию) от величины приведенной напряженности электрического поля у катода. Эта зависимость отражает относительный вклад механизмов электронной эмиссии для различных разрядных условий, а также включает возможные эффекты, связанные с ионизацией тяжелыми частицами вблизи катода. Уменьшение эффективного γ должно приводить к увеличению напряжения при фиксированном токе. Однако, теоретические расчеты не дают уменьшения эффективного γ вследствие роста температуры катода [6] или изменения электрического поля у поверхности катода [7]. Необходимо отметить, что расчетные модели [1, 2], использующие постоянное γ, также предсказывают увеличение напряжения разряда с ростом температуры катода.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ-НЦНИ (грант Ф11Ф-002).

References

A. Bogaerts, R. Gijbels and V.V. Serikov, J. Appl. Phy. 87 (2000) 8334.

I. Revel, L.C. Pitchford and J.P. Boeuf, J. Appl. Phys. 88 (2000) 2234.

M. Kasik, C. Michellon and L.C. Pitchford, J. Anal. At. Spectrom 17 (2002) 1398.

V.I. Arkhipenko, A.A. Kirillov et al, Plasma Source Sci. Techn., 17 (2008) 045017.

A.V. Phelps and Z. Lj. Petrovic, Plasma Sources Sci and Tech. 8 (1999) R21.

H.D. Hagstrum, Phys. Rev, 96 (1954) 336.

B. Eismann, PhD thesis, University Paul Sabatier, Toulouse, France, 2011.