самоорганизация Анодных пятен и флуктуации параметров тлеющего разряда постоянного тока в гелии при атмосферном давлении

В.И. Архипенко, Е.А. Сафронов, Л.В. Симончик, И.М. Цуприк

ИФ им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, РБ, e-mail: simon@imaph.bas-net.by

Самоорганизация токовых пятен на электродах в образования с ярко выраженной симметрией, многократно экспериментально описывались на протяжении прошлого века [1]. Они существенно влияют на однородность и стабильность горения разрядов. Однако, многочисленные экспериментальные наблюдения по формированию и самоорганизации токовых пятен на электродах оказались сложными для теоретического описания. В последнее время им уделяется все возрастающее внимание применительно к тлеющим разрядам атмосферного давления [2, 3].

В данной работе исследуется образование анодных пятен в тлеющем разряде атмосферного давления (ТРАД) в гелии и устанавливаются их взаимосвязи с флуктуациями параметров разряда. В экспериментах использовались тлеющие разряды в двух- и трехэлектродной конфигурациях [4, 5].

В двухэлектродной конфигурации [4] тлеющий разряд зажигался между плоскими медными электродами в герметичной камере, через которую обеспечивался слабый (~1 л/мин) проток гелия при атмосферном давлении. При изменении разрядного тока и промежутка представляется возможным получать одно (Рис. 1а, анод сверху), два и так далее пятна. При токах десятки миллиампер и более образуются устойчивые структуры пятен (Рис. 1б), которые исчезают при контракции анодной области при токе в несколько ампер. Установлены корреляционные зависимости флуктуаций светимости пятен с флуктуациями разрядного тока, напряжения. При отдельных значениях параметров разряда происходит синхронизация колебаний пятен, что отражается на колебаниях тока и напряжения – они становятся практически регулярными.

В трехэлектродной конфигурации [5] расстояние между плазменным катодом и третьим электродом-анодом составляет от 2 до 5 см, что позволяет наблюдать структуры на аноде в большем масштабе. Так диаметр кольцевой структуры на Рис. 2а составляет более 2 см, а анодные пятна на Рис. 2б расположены на площади около 15 см2.

Работа поддержана грантом БРФФИ-НЦНИ Ф11Ф-002.

Литература

- K.G. Emeleus, International Journal of Electronics, 52 (1982) 407.

- T. Verreycken, P. Bruggeman and C. Leys, Journal of Applied Physics, 105 (2009) 083312.

- N. Shirai, S. Ibuka and S. Ishii, Applied Physics Express 2 (2009) 036001.

- V. I. Arkhipenko, A. A. Kirillov et al, Plasma Sources Science and Technology, 18 (2009) 045013.

- V. I. Arkhipenko, A. A. Kirillov et al, IEEE Trans. Plasma Sci., 37 (2009) 740.

# Text boxes

а			б

Рис. 1.

а				б

Рис. 2.