СИЛОВОЙ ОТКЛИК ПЛАЗМЫ И «ПОТЕРЯННАЯ МОЩНОСТЬ»

И.С. Данилкин

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова, Москва, Россия, danilkin@fpl.gpi.ru

Перечисленные в заголовке эффекты поясняются следующими пунктами тезисов.

- В работе [1] 1998-го года было обнаружено, что при быстром изменении мощности нагрева плазмы в результате взаимодействия плазмы с магнитным полем возникает т.н. силовой отклик, связанный с кратковременным расширением или сжатием объёма плазмы. При этом, вследствие «эффекта вмороженности магнитного поля в плазму», скачок производной по времени от функции энергосодержания плазмы оказывается связанным лишь с одной третью вводимой мощности. Остальные же две трети обеспечивают необходимую интенсивность работы упругих сил взаимодействия плазмы с магнитным полем, возникающих при перестройке равновесия плазменной конфигурации к новому уровню энергосодержания плазмы, т.е. к новому распределению диамагнитных токов и соответствующему равновесному профилю распределения давления плазмы. Формированием этого равновесного профиля за время от одной-двух десятых от характерного времени удержания энергии процесс силового отклика заканчивается.

- Несколько позже, в связи с развитием достаточно точных и быстродействующих диагностик, на ряде тороидальных установок токамачного и стеллараторного типов, были выполнены эксперименты по исследованию поглощения СВЧ-мощности плазмы непосредственно в зоне этого поглощения. При этом был обнаружен эффект «потери мощности»: скачок упомянутой выше производной соответствовал не полной вводимой в плазму мощности, а лишь некоторой её части на уровне, близком к одной трети этой мощности (см., например, [2,3]). Попытка объяснить данный феномен в рамках простого квазистационарного уравнения баланса без учета взаимодействия плазмы с магнитным полем привела к необходимости ввести довольно невероятную идею о баллистическом скачке коэффициентов переноса и потока тепла в первые моменты после включения СВЧ-импульса.

- На погрешность такого подхода было указано в недавней работе [4], где в рамках самого общего случая с включением тороидальности магнитной конфигурации было показано, что включение в баланс энергии плазмы взаимодействия плазмы с магнитным полем проблему «потерянной мощности» снимает. Было показано, что мощность не регистрируемая используемыми диагностиками остается в плазме. Однако чрезмерная общность подхода не позволила автору этой работы выявить детали происходящего процесса.

- Общность процессов при  предполагаемом «силовом отклике» в [1] и наблюдаемом феномене «потерянной мощности» [2,3] позволяет заключить, что речь в обоих случаях идет об одном и том же процессе перестройки равновесной конфигурации при «чрезмерно быстром» изменении вводимой мощности нагрева в условиях «вмороженности магнитного поля в плазму». Необходимая мощность для такой перестройки в этом случае может быть получена лишь при расширении или сжатии объема плазмы в удерживающем магнитном поле за счет «потери» вводимой мощности нагрева.

Литература

Данилкин И.С., Физика Плазмы, 1998, т.24, №9, С.857

Andreev V.F., Dnestrovskij Yu.N., Osipenko M.V. et al., Plasma Phys. Contr. Fusion, (2004)), v.46, p.315

M.Yu. Kantor, G. Bertschinger, P. Bohm, et al., 36 th EPS Conference on Plasma Phys. Sofia, June 29 – July 3, 2009 TCF Vol.33E, P-1.184 (2009)

Пустовитов В.Д., Физика Плазмы, 2011, т.37, №2, С.120