Исследование рассеяния назад в верхнем гибридном резонансе 
в широком диапозоне мощностей накачки

В.И. Архипенко, Е.З. Гусаков*, Л.В. Симончик, М.С. Усаченок

ИФ им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, РБ, e-mail: simon@imaph.bas-net.by
*ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, РФ, e-mail: evgeniy.gusakov@mail.ioffe.ru

Как было недавно показано, аномальное отражение электромагнитных волн, причиной которого являются параметрические распадные неустойчивости (ПРН) индуцированного рассеяния, сопутствует ВЧ нагреву плазмы в установках с магнитным удержанием. Аномальное отражение наблюдается в токамаках и стеллараторах при уровне греющих мощностей в несколько сотен киловатт как в случае электронного Бернштейновского нагрева [1] из-за роста электрического поля накачки в области верхнего гибридного резонанса (ВГР) [2], так и при нагреве необыкновенной волной на второй гармонике ЭЦР из-за немонотонного профиля плотности [3]. В обоих случаях ПРН могут приводить к аномальному обратному рассеянию [1, 4], перераспределению греющей мощности и ускорению ионов. В этой связи изучение механизмов возбуждения ПРН и разработка методов управления ими являются насущно необходимыми.

В настоящем докладе мы представляем результаты модельных экспериментальных исследований взаимодействия с неоднородной плазмой СВЧ мощности с частотой электронного циклотронного диапазона. Эксперименты выполнялись на линейной плазменной установке «Гранит» [5], в которой созданы две области магнитного поля: более 0,3 Т на краю магнита и порядка 0,084 Т в его середине и остальной части. Аргоновая плазма при давлении ~ 1 Па создавалась в режиме электронного циклотронного резонанса в области высокого магнитного поля в кварцевой трубе диаметром 2 см и длиной ~100 см, помещенной вдоль оси магнита. Плазма, неоднородна как вдоль, так и поперек магнитного поля ne = ne(r, z), в результате амбиполярной диффузии вдоль магнитного поля достигала средней части магнита, где с помощью волновода 72 х 34 мм2 к ней подводилась СВЧ мощность на частоте f0 = 2,1 -3,5 ГГц. Кварцевая труба с плазмой проходит через отверстия в узких стенках волновода, так что электрическое поле волны в волноводе было перпендикулярно внешнему магнитному полю.

Показано, что для волны с частотой f0 = 2,35 ГГц область верхнего гибридного резонанса (ВГР) существует при магнитных полях в диапазоне 0,053 – 0,085 Т. При оценке концентрации электронов на нижней границе этого диапазона было получено значение ne ~ 4.4 х 1010 см-3. При мощностях падающей волны менее 2 Вт зарегистрированы спектры рассеяния на колебаниях из области ВГР. Установлены их зависимости от величины внешнего магнитного поля, частоты падающей волны и её мощности.

Исследована динамика поглощения импульсной (1 – 10 мкс) СВЧ мощности до 150 Вт. С помощью регистрации распределения светового излучения показано, что область максимального поглощения СВЧ мощности смещается от центра плазменного столба к его периферии при изменении магнитного поля от 0,05 Т до 0,085 Т. При детектировании СВЧ сигнала из волноводного тракта наблюдаются низкочастотные колебания, которые могут быть связаны с возбуждением параметрической неустойчивости в ВГР области.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ-БРФФИ (Ф10Р-010, 10-02-90003).

Литература

H.P. Laqua, Plasma Phys. Control. Fusion 49, R1 (2007).

E.Z. Gusakov and A.V. Surkov, Plasma Phys. Control. Fusion 49, 631 (2007).

E.Z. Gusakov and A.Yu. Popov, Phys.Rev.Lett. 105, 115003 (2010).

E. Westerhof, S. K. Nielsen et al, Phys. Rev. Lett. 103, 125001 (2009).

V.I Arkhipenko, V.N. Budnikov et al, Plasma Phys. Reports 26, 314 (2000).