Предпробойные характеристики мезосферы

Н.В. Арделян, В.Л. Бычков, С.А. Волков, К.В. Космачевский, *И.В. Кочетов

Физический факультет МГУ, Москва, Россия, e-mail: bychvl@orc.ru
*ТРИНИТИ, Троицк м/о, Россия, e-mail: kochet@triniti.ru

В работах посвященных предпробойным условиям на уровне мезосферы обычно предполагается, что пробойное значение параметра E/N  сохраняется с высотой. В тоже время причины  данного предположения не обсуждаются и не объясняются. Целью настоящей работы являются: выяснение изменение величины возможного пробойного поля на высотах от поверхности Земли до до мезосферы, исходя из известных значений пробойного поля на уровне земли и зависимостей давления и температуры воздуха с высотой. Проведен анализ эффективного процесса ионизации на ранних стадиях развития электрического разряда в воздухе при средних годовых температурах и давлениях на высотах 0-100 км над поверхностью Земли. В работе рассмотрены процессы ионизации во внешнем электрическом поле с учетом внешних фоновых электронов, прилипания и отлипания электронов от атомов и молекул кислорода, перезарядки и конверсии отрицательных ионов. Учтены зависимости скоростей процессов от давления. В частности учтены следующие процессы:   ,  с созданием ионов O2+ и N2+ и электронов  (с частотой ); атмосферная фоновая ионизация быстрыми электронами : ;   ; диссоциативное прилипание электронов к молекулам : (с частотой ); процессы отлипания электронов от ионов : (с частотой ), (с частотой ); процесс отлипания электрона от молекулярного иона : ; учитываются процессы преобразования ионов,  и : (с частотой ), (с частотой ). Показано, что с ростом высоты происходит резкое падение пробойных параметров. На Рис.1 представлены соответствующие  значения напряженности  параметра E/N, а на  Рис.2 значения напряженности электрического поля в зависимости от высоты над землей.

Рис.1.	Рис.2

На Рис.2  1- пробойное электрическое поле; 2, 3- поле облачного заряда на высоте 5 км величиной 5 и 1 Кл, соответственно; 4, 5 – поля регистрируемые на высотах 60-90 км.

Из Рис. 2 видно, что поля, вызванные облачными зарядами небольшой величины могут приводить к пробойным условиям в мезосфере.