Неквазинейтральные токовые филаменты как источники рентгеновского излучения мегаэлектронвольтного диапазона (нетепловая модель «горячей точки»)

Гордеев А.В.

Институт ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия,
    e-mail: gordeev@dap.kiae.ru

В экспериментах с Z-пинчами обнаруживается, что нейтроны и рентгеновское излучение выходят из определённых областей - «горячих  точек» [1]. Такие области локализации выхода нейтронов и рентгеновского излучения  особенно просто фиксируются в экспериментах с X-пинчами [2]. Этим  точкам приписывается температура плазмы порядка 1 – 10 кэВ, причём  считается, что и нейтроны, и рентгеновское излучение имеют температурное происхождение  [1,3]. Однако в  самое  последнее время в экспериментах с  X-пинчами было обнаружено рентгеновское излучение  с энергией до  0.8 МэВ, которое трудно объяснить температурой плазмы  [4]. В настоящем  сообщении в качестве модели «горячей точки» предлагаются неквазинейтральные токовые  квазиравновесия  с равным нулю полным током, которые  могут возникать в плазме в результате  воздействия  больших энерговкладов [5]. Такая  структура представляет собой неквазинейтральный филамент, где в магнитном поле за счёт эффекта Холла на масштабе магнитного дебаевского радиуса  возникает сильное электрическое поле, обеспечивающее релятивистское дрейфовое движение электронов в скрещённых электрическом и магнитном  полях. Существует два типа  квазиравновесий: 1) с продольным  током  и азимутальным магнитным полем    и  2)  с азимутальным магнитными токами  и  продольным магнитным полем  , причём возможно нелинейное наложение этих равновесий [5]. В обоих случаях электрическое поле  направлено по радиусу (). Структуры второго типа могут быть локализованными как в радиальном направлении  - за счёт  отличной от нуля электронной завихренности, так и  в направлении вдоль магнитного поля - при учёте  равенства нулю суммарного азимутального тока  в квазиравновесии [6].  В результате  возможно образование  полностью локализованных  структур  микронного масштаба, где суммарный ток равен нулю, а создающие этот ток электроны  достигают релятивистских скоростей. Именно эти электроны  могут давать тормозное  рентгеновское излучение  с энергией порядка нескольких МэВ. Как  показано в [6],  в таких структурах  возникают сильные электрические поля, достаточные  для ускорения ионов до высоких энергий и приводящие к разрушению неквазинейтральных структур, ограничивая время их существования. Предложенная модель неквазинейтрального токового филамента позволяет объяснить происхождение как нетеплового рентгеновского излучения, так и  нейтронов нетермоядерного происхождения.

Настоящая  работа была поддержана частично в рамках системы инициативных проектов РНЦ  «Курчатовский институт»

Литература

Koshelev K.N., Pereira N.R., J. Appl. Phys., 1991, v.69, p.21.

Shelkovemko T.A., Sinars D.B., Pikus S.A., Hammer D.A., Phys Plasmas, 2001, v.8, p. 1305.

Вихрев В.В., Королёв В.Д., Физика  плазмы, 2007, т.33, с.397.

Ананьев С.С., Бакшаев Ю.Л., Блинов П.И. и др., 35  Международная  (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС, 11 – 15 февраля 2008 г.

Гордеев А.В., Лосева Т.В., Физика плазмы, 2005, т.31, с.30.

Гордеев А.В., Физика плазмы, 2006, т.32, с.999.