Оптическая пирометрия низкотемпературной плазмы

Шарфштейн А.Х.

Россия, г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет, pel@mail.rb.ru

Без надежной бесконтактной пирометрии плазмы невозможно эффективное решение задач высоких технологий с использованием плазмы для создания покрытий деталей механизмов и машин с нужными эксплуатационными качествами, повышения КПД электростанций с применением методики МГД генераторов, корректировки траектории полета космических аппаратов с помощью электрореактивных двигателей и решения многих других существенных задач.

Для реализации пирометрии низкотемпературной плазмы рекомендуется использовать способ, в котором температура определяется по интенсивности излучения источника сравнения в целесообразном спектральном интервале , интенсивности излучения источника сравнения, прошедшего через исследуемую область плазмы , и интенсивность излучения исследуемой области плазмы на той же длине волны .

В качестве источника сравнения можно рекомендовать абсолютно черное тело, а в случаях, когда требуется производить малоинерционную пирометрию, - ленточную вольфрамовую лампу или «стационарную» плотную плазму, температура которой известна.

Используемое излучение плазмы должно быть термично.

Пирометрическое выражение для расчета температуры имеет вид:

,	(1)

где:    - температура источника сравнения;

- длина волны спектральной линии излучаемой плазмой, используемая в методе;

- пирометрическая постоянная; (, - постоянная Планка; - скорость света в вакууме; - постоянная Больцмана).

При реализации метода излучение источника сравнения проходит через плазму; монохроматор выделяет необходимое излучение. Оптический затвор позволяет попеременно измерять интенсивности  и . Перед началом измерений и периодически, в процессе измерений, производится контроль . Приемником излучения служит фотоэлектронный умножитель.