Изучение микронеустойчивостей в плазмоиде анизотропных ионов с термоядерными энергиями

А.В. Аникеев1,2, П.А. Багрянский1, М.С. Коржавина2, В.В. Приходько1,2

1Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия,
2Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия.

В докладе представлены результаты работ по исследованию микронеустойчивостей в сгустке анизотропных ионов (SHIP) со средней энергией 10 кэВ и плотностью ~ 4х1013 см-3 . Плазмоид создавался в дополнительном («компактном») пробкотроне с полем 2.5 T в центре и пробочным отношением ~ 2, присоединенном к одной из сторон установки газодинамическая ловушка (ГДЛ) [1]. Для создания плотного сгустка сильно анизотропных ионов в компактный пробкотрон (КП) заполненный теплой проточной плазмой из центральной части ГДЛ производилась инжекция сфокусированных атомарных пучков с энергией частиц 20 кэВ и суммарной мощностью более 1 МВт. Мощные атомарные пучки инжектировались в малый объем КП перпендикулярно направлению магнитного поля. В результате, функция распределения быстрых ионов была сильно анизотропна в фазовом пространстве с отношением <E(>/<E||> ~ 50. Для определения типа и параметров развивающейся микронеустойчивости была установлена система из 5-ти высокочастотных зондов, расположенных по азимуту в центре компактного пробкотрона, и одним зондом, установленном в расширителе на одной силовой линии с центральным зондом. Для обработки сигналов с зондов использовался корреляционный анализ.

Основной результат представленной работы – установление типа неустойчивости, а также определение порога ее возникновения и возможных способов стабилизации. Нахождение условий подавления неустойчивостей, вызванных сильной анизотропией функции распределения, имеет важное значение для удержания плазмы с термоядерными параметрами в открытых магнитных ловушках.

Литература.

A.V. Anikeev, P. A. Bagryansky, A. A. Ivanov, A. A. Lizunov, S. V. Murakhtin, V. V. Prikhodko, A. L. Solomakhin and K. Noack «Confinement of Strongly Anisotropic Hot-ion Plasma in a Compact Mirror» Journal of Fusion Energy 26 (2007) p.103-107