Локальные измерения продольного электрического поля по спектру тормозного излучения в режимах омического и НГ нагрева плазмы на токамаке ФТ-2

А.Б. Алтухов, Л.А. Есипов, М.Ю. Кантор, Д.В. Куприенко, А.В. Сидоров, Д.В. Скородумов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, РФ, e-mail: sidorov@rains.spb.ru

В настоящее время продольное электрическое поле в плазме токамака определяют по напряжению на петле обхода снаружи тора. Однако во многих случая (динамические процессы, НГ генерация тока и т.д.) петлевое напряжение не может напрямую давать достоверную информацию о локальном значении электрического поля в плазме. Требуется модельный пересчет, который подразумевает множество предположений. В докладе предлагается новый локальный метод измерения продольного поля в плазме, основанный на измерении искажения спектра тормозного излучения плазмы в ближней надтепловой области [1]. Впервые этот метод был апробирован на токамаке ФТ-2 [2].

В докладе представлены теоретические основы метода. Также предлагается описание и результаты эксперимента проведенного на токамаке ФТ-2. Представлена схема используемого рентгеновского спектрометра на основе газового пропорционального счетчика, методы калибровки детектора и обработки сигнала. Приведены спектры тормозного излучения, полученные в условиях стационарного омического разряда и режиме с НГ нагревом плазмы, и полученные из них локальные величины электрического поля.

В основе метода лежит измерение искажения спектра тормозного излучения, вызванного наличием продольного электрического поля, в ближней надтепловой области. В данной энергетической области функция распределения электронов мало отличается от Максвелловской, а ее искажение хорошо описывается кинетическим уравнением, в котором учитываются лишь продольное электрическое поле и столкновения. Измеряемый спектр отклоняется от теплового от граничной энергии . Из этой энергии вычисляется значение продольного электрического поля в плазме . Локальность диагностики обеспечивается тем, что основной вклад в собираемое тормозное излучение вносит самая горячая и плотная область плазмы на хорде наблюдения.

В качестве детектора в рентгеновском спектрометре используется газовый пропорциональный счетчик в режиме счета квантов. Анализ распределения импульсов по амплитуде, для построения спектров излучения, производился с помощью пакета прикладных программ на персональном компьютере. Для амплитудного анализа был выбран метод детектирования по импульсу заданной формы. Это позволяет определять с высокой точностью амплитуду импульса, даже при высоких (до 107 квантов/с) скоростях счета. Эффект наложения импульсов (Pile-Up effect) сказывается при разности во временах прихода фотонов меньше 50нс, но при рабочих потоках (до 106 квантов/с) его влияние на форму получаемых спектров в области отклонения от теплового спектра незначительное.

В стационарном омическом режиме нагрева плазмы результаты измерений с помощью напряжения на петле обхода и предлагаемого метода совпадают в пределах 10%.

Литература.

Kantor M.Yu. A possibility of plasma current density measurements using suprathermal electron Bremsstrahlung emission. Review of Scientific Instruments, 2001, v.72, 1, p. 1162.

Kantor M.Yu., Altkhov A.B., Belik V.P., Esipov L.A., Kouprienko D.V., Shmaenok L.A., Ermolayev V.B. Local measurements of the inductive electric field from bremsstrahlung emission spectra in  FT-2 tokamak, 30th EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Phys., Saint-Petersburg, 2003, P-2.60.