Низкочастотные флуктуации потоков дивертируемой плазмы 
и их связь с флуктуациями граничной плазмы
 в торсатроне «Ураган-3М»

A.A. Белецкий, П.Я. Бурченко, Е.Д. Волков, Л.И. Григорьева, Н.В. Заманов,
A.Е. Kулага, Ю.С. Лавренович, A.В. Лозин, A.С. Славный, Е.Л. Сороковой, 
Э.Л. Сороковой, С.A. Цыбенко, В.В. Чечкин

Институт физики плазмы ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина
e-mail: beletskii@ipp.kharkov.ua

На торсатроне «Ураган-3М» с естественным винтовым дивертором (У-3М: l = 3, m = 9, Ro = 1 м, ( 0.12 м, (()/2( ( 0.3, В( = 0,7 Т) в условиях ВЧ создания и нагрева плазмы ((≲(сi) с помощью наборов ленгмюровских зондов проведены исследования низкочастотных (5 ÷ 100 кГц) флуктуаций плотности в граничной и дивертируемой плазме (подвижные зонды в граничной плазме, фиксированные – в диверторной области). Спектральные характеристики флуктуаций в плазменных диверторных потоках (ПДП), выходящих в зазоры между винтовыми катушками, сравнивались с характеристиками флуктуаций в SOL.

Показано, что в SOL для точек, расположенных дальше или ближе к КЗМП, характерными являются соответственно более (выше 30 кГц) или менее (до 30 кГц) высокочастотные флуктуации. Подобное разделение спектра на два поддиапазона наблюдается и в ПДП, где  более низкочастотные флуктуации преобладают на стороне ионного тороидального дрейфа B((B, а более высокочастотные – на стороне электронного дрейфа. Поэтому можно предположить, что за возбуждение флуктуаций в ПДП в двух частотных поддиапазонах ответственны различные физические механизмы. Таким образом, обнаружено ещё одно проявление выявленной ранее [1,2] вертикальной асимметрии ПДП в винтовом диверторе гелиотрона-торсатрона. Известно, что эта асимметрия обусловлена потерями локально запертых ионов [2,3]. Следовательно можно предположить, что и флуктуации плотности плазмы в более низкочастотном поддиапазоне  связаны с наличием таких ионов.

Также были проведены исследования динамики спектральных характеристик флуктуаций в SOL и в диверторе при переходе в режим с улучшенным удержанием вследствие образования внутреннего и краевого транспортных барьеров [4,5]. Показано, что при переходе уровень более низкочастотных флуктуаций в SOL существенно снижается, а более высокочастотных – практически не изменяется. Что касается диверторной области, то, оставаясь в том же диапазоне частот, что и до перехода, максимальная мощность флуктуаций во всех рассмотренных ПДП растёт (падает) вместе с ростом (падением) соответствующей равновесной составляющей.

Литература

Mizuuchi T. et al., J. Nucl. Mater., 1999 266-269 1139

Chechkin V.V. et al., Nucl. Fusion, 2000 40 785

Chechkin V.V. et al., Nucl. Fusion,  2002 42 192

Volkov E.D. et al., Czech. J. Phys., 2003 53 887

Chechkin V.V. et al., Plasma Phys. Control Fusion, 2006 48 A241