Баллистическая желобковая мода

А.Д. Беклемишев, М.С. Чащин

Институт ядерной физики им. ак. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия, 
     e-mail: A.D.Beklemishev@inp.nsk.su
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

Решение вопроса об устойчивости плазмы в открытых магнитных ловушках относительно желобковых колебаний во многом определяет перспективы их развития и использования. Связано это с тем, что инкремент неустойчивости очень велик и сравним со временем пролета иона плазмы вдоль установки. В настоящий момент хорошо развито несколько методов стабилизации желобковой неустойчивости. Один из них основан на эффекте конечного ларморовского радиуса ионов [1]. Он позволяет добиться устойчивости мод с азимутальным волновым числом m большим единицы, при этом мода m=1 остается неустойчивой. Устойчивости всех желобковых мод можно достичь, управляя значением усредненной	с давлением плазмы кривизной магнитного поля [2]. Ряд работ по желобковой неустойчивости посвящен влиянию сдвиговости гидродинамического течения плазмы на желобковую неустойчивость (см. обзор [3] и цитируемую там литературу). Согласно [3] уравнение колебаний мелкомасштабных желобков, при наличии такого течения, не имеет экспоненциально растущих решений, удовлетворяющих граничным условиям, а, следовательно, система кажется линейно устойчивой.

В представленной работе исследуется влияние дифференциального вращения плазмы на развитие мелкомасштабной желобковой моды баллистического типа (меняющей свою форму со временем из-за фазового размешивания составляющих волнового пакета). Показано, что такая мода действительно существует и неустойчива, а наличие сдвигового вращения приводит к азимутальному размазыванию всплывающих желобков. Таким образом, уменьшается радиальная длина волны возмущения и, соответственно, перенос вещества поперек магнитного поля. При этом порог развития неустойчивости не сдвигается.

Литература

Rosenbluth M.N., Krall N.A., Rostoker N. // Nuclear Fusion: Supplement, Part 1, 1962, P.143

Rosenbluth M.N., Longmire C.L. // Annals of Physics, 1957, V.1, P.210

Тимофеев А.В. // Резонансные явления в колебаниях плазмы. – Физматлит, 2000