Накопление и удержание горячей анизотропной
плазмы в компактном пробкотроне

*,**А.В. Аникеев, *,**П.А. Багрянский, *,**А.А. Иванов, *А.В. Киреенко, *,**А.А. Лизунов, *,**В.В. Максимов, *,**С.В. Мурахтин, *,**В.В. Приходько, *,**А.Л. Соломахин, *,**А.В. Сорокин

*Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
     e-mail: V.V.Prikhodko@inp.nsk.su
**Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия

На установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) продолжаются эксперименты по накоплению быстрых ионов в дополнительном пробкотроне [1]. Для реализации эксперимента вблизи имеющегося пробочного узла была установлена дополнительная катушка. В образовавшийся короткий пробкотрон с полем 2.5 T в центре и пробочным отношением ~2 из центральной части ГДЛ втекала теплая плазма с температурой 70 эВ и плотностью 1013 см-3. В проточную теплую плазму производилась инжекция сфокусированных атомарных пучков с энергией частиц 21-22 кэВ и эквивалентным током до 45 А. Длительность инжекции составляла 5 мс, что позволяло достичь псевдостационарного режима.

В докладе представлена методика изучения сгустка быстрых ионов, описаны диагностики, которые были специально созданы для этих исследований. Для анализа параметров плазмы в представленном эксперименте были проведены численные симуляции с помощью Интегрированного Транспортного Кода (ITCS), основанного на методе Монте-Карло [2].  Результаты экспериментов находятся в хорошем согласии с данными численного моделирования. Это позволяет сделать вывод, что удержание быстрых ионов определяется, в основном, парными кулоновскими столкновениями и процессами перезарядки на атомарных пучках.

В лучших режимах плотность быстрых ионов достигала величины 3.7·1013 см-3 и на порядок превосходила плотность тёплой плазмы. Накопление быстрых ионов приводило к нарастанию электростатического потенциала. При этом поток тёплой плазмы, вытекавший из центральной части ГДЛ сквозь дополнительный пробкотрон, уменьшался в 4 раза. При достижении плотности быстрых ионов 2.5-3·1013 см-3, зафиксировано появление колебаний потенциала плазмы на частотах, близких к ионной циклотронной частоте в центральном сечении дополнительного пробкотрона. Это может свидетельствовать о развитии микронеустойчивости, вызванной сильной анизотропией функции распределения быстрых ионов в фазовом пространстве. Следует отметить, что появление колебаний не приводило к увеличению потерь быстрых ионов.

Литература

A.V. Anikeev, P.A.B agryansky, A.A. Ivanov, A.A. Lizunov, S.V. Murakhtin, V.V. Prikhodko, A.L. Solomahin, and K. Noack, “Confinement of Strongly Anisotropic Hot-Ion Plasma in a Compact Mirror”, Journal of Fusion Energy, Vol.26 (June 2007), p.103-107

A.V. Anikeev, P.A. Bagryansky, S. Collatz, K. Noack, “Plasma Simulation for the SHIP experiment at GDT” In proc. of the 5th International Conference on Open Magnetic Systems for Plasma Confinement (July 5-9, 2004, Novosibirsk, Russia), Transaction of Fusion Science and Technology, v.47, No. 1T (2005) p.2