ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ КОГЕРЕНТНОГО ПЛЕНЕНИЯ НАСЕЛЕННОСТИ В ТЕСТОВЫХ АТОМАХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ТОРОИДАЛЬНОЙ ПЛАЗМЕ

Р.А. Ахмеджанов, Л.А. Гущин, И.В. Зеленский, А.Г. Литвак, М.Д. Токман

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия,
     e-mail: zelensky@appl.sci-nnov.ru

Эффект когерентного пленения населенности (КПН) в многоуровневых квантовых системах рассматривается в настоящее время как возможная база для создания ряда новых оптических технологий, в частности, КПН-магнитометрии. В данной работе предложена схема использования этого эффекта для оптических измерений магнитного поля в тороидальной плазме.

Ранее теория КПН-измерений магнитного поля в плазме и соответствующий физический эксперимент были описаны в [1]. Было продемонстрировано, что КПН-схема с использованием зеемановского расщепления позволяет, в принципе, одновременно измерять как величину, так и направление магнитного поля в широком диапазоне параметров плазмы и величин магнитного поля. Данная работа посвящена описанию упрощенной (и, следовательно, более работоспособной) методики, позволяющей проводить в тороидальной плазме локальные измерения отношения полоидального магнитного поля к тороидальному. В результате можно построить профиль коэффициента запаса устойчивости, являющегося важнейшей характеристикой тороидального плазменного шнура.

Предложенная схема измерений предполагает сопоставление интенсивностей сигнала резонансной флуоресценции вне и внутри линии двухфотонного резонанса в тестовых нейтральных атомах с зеемановски расщеплённой структурой уровней. При этом соответствующее отношение интенсивностей сигнала флуоресценции зависит, в частности, от ориентации магнитного поля относительно лазерного пучка. Теоретический анализ проведен для пучков тестовых водородоподобных и гелиоподобных атомов в термоядерной плазме.

Проведенные оценки демонстрируют, что в случае водородоподобных атомов точность измерений по крайней мере не уступает таковой для существующих оптических методов измерений, основанных на динамическом эффекте Штарка (MSE-схема). В случае гелиоподобных тестовых атомов точность измерений должна быть на порядок выше. В обоих случаях важным достоинством предложенного метода является то обстоятельство, что вектор магнитного поля определяется в системе координат, связанной не с атомарным пучком (как в MSE-схеме), а с намного более легко контролируемым лазерным пучком. По оценкам, пространственно-временное разрешение данной методики позволит уверенно анализировать МГД активность в термоядерных установках.

Более подробно с результатами работы можно ознакомиться в нашей статье [2]. Работа выполнена при поддержке МНТЦ (проект A-1095) и CRDF (проект RUP2-2843-NN-06).

Литература

Akhmedzhanov R., Zelensky I., Kolesov R., Kuznetsova E., Phys. Rev. E, 2004, 69, 036409.

Akhmedzhanov R.A., Gushchin L.A., Zelensky I.V., Litvak A.G., Tokman M.D., Physics of plasmas, 2007, 14, 093505.