Аномальное проникновение электромагнитного поля в неизотермическую плазму с двумя сортами ионов

К.Н. Овчинников, В.П. Силин, С.А. Урюпин

ФИАН им. П.Н. Лебедева, г. Москва, Россия, cobalt@kinetix.ru

Закономерности проникновения сильного квазистационарного электромагнитного поля в неизотермическую плазму в значительной мере определяются ионно-звуковой неустойчивостью, приводящей к аномальному сопротивлению. Аномальное увеличение сопротивления из-за рассеяния электронов ионно-звуковыми колебаниями плотности заряда приводит к значительному ускорению проникновения поля и обеспечивает возможность быстрого турбулентного нагрева основной массы плазмы. Количественное описание явления проникновения квазистационарного электрического поля в плазму с горячими электронами и одним сортом ионов дано в работе [1]. Согласно [1], темп проникновения поля существенно зависит от уровня турбулентных шумов в плазме. Вместе с тем, известно, что спектр ионно-звуковой турбулентности видоизменяется в зависимости от ионного состава плазмы. Необходимость в теории ионно-звуковой турбулентности для плазмы с несколькими сортами ионов возникает при изучении разрядов в установках с магнитным удержанием плазмы.

В работе [2] рассмотрена задача об аномальном проникновении электромагнитного поля в неизотермическую плазму с двумя сортами ионов. Анализ особенностей проникновения дан в пределах малых и больших турбулентных чисел Кнудсена. В случае малых чисел Кнудсена добавление ионов второго сорта при фиксированной плотности ионов первого сорта сопровождается уменьшением глубины проникновения поля в плазму. При больших значениях турбулентного числа Кнудсена закономерности проникновения более разнообразны.

Если постоянна плотность легких ионов, а плотность тяжелых ионов возрастает, то имеет место уменьшение эффективной глубины проникновения. Аналогичное изменение глубины проникновения реализуется в плазме с постоянной плотностью тяжелых ионов при увеличении плотности легких, если ионы обоих сортов имеют близкие отношения заряда к массе. Если для тяжелых ионов отношение заряда к массе существенно меньше, чем соответствующее отношение для легких ионов, то при увеличении плотности легких ионов глубина проникновения сначала резко убывает и достигает минимума при весьма малой плотности легких ионов, затем возрастает и достигает локального максимума при сравнительно большой плотности легких ионов и далее монотонно убывает. Столь необычные зависимости глубины проникновения являются следствием нетривиальных зависимостей вероятности индуцированного рассеяния ионного звука от заряда, массы и плотности ионов.

Установленные в [2] зависимости эффективной глубины проникновения поля в неизотермическую плазму от ее ионного состава позволяют видеть возможности реализации тех или иных условий турбулентного нагрева электронов и ионов как на периферии, так и в основном объеме токовых разрядов. Знание таких зависимостей представляет интерес для режимов импульсного воздействия вихревого напряжения на плазму, а также для режимов с быстро изменяющимся положением токового шнура. Существенным моментом в изложенной теории является обнаружение аномального влияния малой доли примеси легких ионов на темп проникновения поля в плазму. Последнее следует учитывать при выборе материала для стенок разрядной камеры.

Работа выполнена при государственной поддержке ведущих научных школ.

Литература

Овчинников К.Н., Силин В.П., Урюпин С.А., ЖТФ, 1989, 59, 29

Овчинников К.Н., Силин В.П., Урюпин С.А., ЖТФ, 2007, 77, 25