ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОСТЫЕ МОДЕЛИ РАЗРЯДА ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПОПЕРЕЧНОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА

А.Ф. Александров, В.Л. Бычков, С.А. Двинин, В.B. Михеев, В.С. Свиридкина

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия, e-mail: dvinin@ph-elec.phys.msu.su

Работа посвящена теоретическому исследованию и математическому моделированию разряд постоянного тока в поперечном потоке газа [1] – [4] и является логическим продолжением работ [5] – [7]. В данной работе проведено численное моделирование положительного столба разряда, а также построены упрощенные модели положительного столба.

При расчете использовались одномерные и двумерные численные схемы. В одномерной задаче применялась кинетическая модель, включающая 26 компонент плазмы. Константы скоростей химических реакций брались из [8] – [9]. При двумерном моделировании для ускорения счета использовалась упрощенная модель, в которой конверсия ионов азота N2+ и N4+ в ионы кислорода считалась квазистационарной, и вместо 8 различных возбужденных состояний использовались два «эффективных» уровня. Плазма считалась оптически прозрачной. Баланс энергий электронов также считался квазистационарным, с помощью отдельных уравнений рассчитывался баланс колебательной и поступательной энергии.

Расчет показал, что на начальной стадии развития разряда, его поперечный размер определяется скоростью диффузионной волны ионизации. На следующей стадии развития накопление атомарного кислорода приводит к росту отлипания электронов от отрицательных ионов, и размер области протекания тока определяется диффузией активных частиц. При этом разряд состоит из нескольких областей с качественно различными процессами – активной областью протекания тока, где преобладают электроны и положительные ионы О2+, и периферийной областью, где плотность электронов мала – областью ион-ионной рекомбинации с преобладанием ионов O2– и О4+. Кроме того на внешней границе разряда существует область с малой платностью частиц, где положительный столб не является квазинейтральным, а во внутренней области при высоких токах – область нагрева нейтралов.

На основании численного моделирования разработана простая многослойная аналитическая модель положительного столба, основанная на сшивке аналитических решений уравнений в соответствующих областях. Возможность получения соответствующих решений основана на различии характерных времен и пространственных масштабов процессов однородного нагрева плазмы, накопления активных частиц, прилипания и установления квазинейтральности.

Литература.

Алферов В.И., Бушмин А.С. ЖЭТФ, 1963, т. 44, №6, 1775–1779.

Алферов В.И., Бушмин А.С., Калачев Б.В. ЖЭТФ, 1966, 51, №5(11), 1574.

Алферов В.И. Механика жидкости и газа. 2004, №6, 163.

Ершов А.П., Сурконт О.С., Тимофеев И.Б. и др. ТВТ, 2004, 42, 516, 660, 865.

Двинин С.А., Ершов А.П., Тимофеев И.Б. и др. ТВТ, 2004, 42, 157.

Dvinin S.A., Mikheev V.V., Timofeev I.B. Fifteenth International Conference On MHD Energy Conversion And Sixth International Workshop On Magnetoplasma Aerodynamics Moscow May 24-27, 2005, Volume 2 , P. 665-674.

Александров А.Ф., Бычков В.Л., Двинин С.А., Михеев В.В., Свиридкина В.С.. Прикладная физика, 2007, вып.1, с.65–74, вып.2, с.25–31.

Коссый И.А., Костинский А.Ю., Матвеев А.А., Силаков В.П. РАН. Труды института общей физики, 1994, т.47, с. 37–56

Попов Н.А. Физика плазмы, 2001, 27, 940, 2003, 29, 754, 2006, 32, 1.