НЕЛИНЕЙНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ НА ГРАНИЦЕ ПЛАЗМЫ С МЕТАЛЛОМ. ДИСПЕРСИЯ ВОЛНЫ.

С.А. Двинин, В.B. Михеев, В.С. Свиридкина

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия, e-mail: dvinin@ph-elec.phys.msu.su

В работе рассмотрены дисперсионные характеристики нелинейных поверхностных волн [1], [2], которые могут распространяться вдоль границы плазмы и металла в условиях формирования слоя пространственного заряда (СПЗ), выравнивающего потоки электронов и ионов на стенку [3]. Поскольку электроны в СПЗ отсутствуют, он играет роль диэлектрика, обеспечивающего возможность распространения этих волн. Поверхностные волны в линейном приближении в подобной системе рассматривались неоднократно, как в задачах численного моделирования, так и в аналитических вычислениях (см., например [4] – [9]).

В данной работе исследуется влияние на дисперсию волны нелинейности плазмы и осцилляции ее границы под действием электромагнитного поля. Эти процессы приводят к тому, что распространяющиеся волны не будут гармоническими [10] – [11]. Рассматриваются автомодельные волны, имеющие пространственно-временную структуру вида . Построена простая модель распространения волны, предполагающая, что распределение плотности ионов в слое пространственного заряда равномерно. Рассчитано изменение формы волны при изменении отношения амплитуды осцилляций границы плазмы к толщине слоя пространственного заряда. При толщине слоя 0.03 см мощности, переносимые поверхностной волной (на единицу ширины слоя) увеличиваются от 10–4 Вт/см до 1000 Вт/см в зависимости от плотности электронов. Эта мощность изменяется пропорционально кубу толщины слоя при ее увеличении. Анализ дисперсионных кривых нелинейных волн показывает, что нелинейность не приводит к существенному изменению дисперсии. Это дает возможность приближенного расчета характеристик волны при учете одного механизма нелинейности – связи толщины слоя и амплитуды волны. Учет существования таких волн принципиально необходим при анализе процессов в плазменных технологических реакторах на ВЧ и СВЧ разряде низкого давления.

Литература

- Trivelpiece A.W. and Gould R.W. // J. Appl. Phys. 1959. V. 30. P. 1784.

Trivelpiece A.W.. Slow wave propagation in plasma wave guides. San Francisco: San Francisco Press, Inc., 1967.

Godyak V., Sternberg N. // Phys. Rev. A. 1990. V. 42. P. 2299.

Кондратенко А.Н. Поверхностные волны. М.: Атомиздат, 1976, 232 с.

Кондратенко А.Н. Поверхностные и объемные волны в ограниченной плазме. М.: Энергоатомиздат, 1985.

Cooperberg D.J. and Birdsall C.K.. // Plasma Sources Sci. Technol. 1998. V. 7. P. 41.

Cooperberg D.J. and Birdsall C.K.. Plasma Sources Sci. Technol. 1998. V. 7. P. 96.

Lieberman M.A., Blooth J.P., Chabert P., Rax J.M., and Turner M.M. // Plasma Sources Sci. Technol. 2002. V. 11. P. 283.

Azarenkov N. A., Denysenko I. B., Gapon A.V.  and Johnston T.W. // Physics of plasmas, 2001, 8, p. 1467.

Lieberman M.A. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1988. V. 16. P. 638.

Lieberman M.A. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1989. V. 17. P. 338.