Фазовые эффекты при реализации ионизационных механизмов возбуждения квазипостоянных токов в лазерной плазме

Н.В. Введенский, А.А. Силаев

Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород, Россия, e-mail: vved@appl.sci-nnov.ru

Исследованы ионизационные механизмы возбуждения остаточных квазипостоянных токов в плазме, создаваемой фемтосекундными лазерными импульсами. Реализация этих механизмов обусловлена действием переменного электрического поля лазерного импульса, ускоряющего вновь рожденные свободные электроны и сообщающего им, помимо осцилляторной скорости, также и постоянную скорость, величина и направление которой определяется фазой ускоряющего электрического поля в момент рождения свободного электрона. В результате, после прохождения лазерного импульса в плазме остается некоторый квазипостоянный ток, величина плотности которого может составлять в некоторых условиях десятки процентов от максимально возможной плотности осцилляторного тока [1, 2]. Этот остаточный квазипостоянный ток является начальным толчком к поляризации плазмы и возникновению в ней излучающих колебаний, частоты которых, в широкой области значений давления ионизируемого газа и максимальной плотности плазмы, могут лежать в терагерцовом диапазоне. Эти явления привлекают в настоящее время большое внимание в связи с возможностью их использования в лазерно-плазменных схемах для генерации мощного терагерцового излучения и для осуществления фазового контроля в ультракоротких лазерных импульсах.

В данной работе рассмотрены две возможные схемы реализации ионизационных механизмов возбуждения квазипостоянного тока, использовавшиеся в экспериментах [3, 4]: 1) при ионизации газа импульсом с длительностью 30-100 фс (содержащим много периодов оптического поля) возбуждение происходит за счет смешения основного ионизирующего лазерного излучения с его второй гармоникой, получаемой с использованием β-barium borate (BBO) кристалла удвоения частоты; 2) при использовании предельно короткого ионизирующего импульса с длительностью 3-10 фс возбуждение происходит непосредственно его электрическим полем. В обоих случаях должны быть выполнены некоторые оптимальные фазовые соотношения для достижения максимальных значений плотности квазипостоянного тока (при фиксированных остальных параметрах). В первом случае это условие на разность фаз между полем на основной и удвоенной частоте, во втором случае ( на абсолютную фазу поля (разность фаз между несущей и огибающей лазерного импульса). Были построены квантовомеханические модели расчета плотности остаточного квазипостоянного тока, основанные на решении нестационарного уравнения Шредингера, и проведено сравнение даваемых ими результатов с результатами более простых полуклассических моделей, использованных в работах [1, 4, 5]. Найдены оптимальные условия для достижения максимальных значений эффективности возбуждения квазипостоянного тока, определены области применимости полуклассических моделей.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 07-02-01265, 06-02-17496, 07-02-01239) и Совета по грантам Президента РФ (грант № МК-3923.2008.2).

Литература

Gildenburg V.B., Vvedenskii N.V. Phys. Rev. Lett, 2007, v. 98, p. 245002.

Введенский Н.В., Силаев А.А. Вопросы атомной науки и техники, 2008, №4. Серия: Плазменная электроника и новые методы ускорения (6), с.231.

Kreß M., Löffler T., Thomson M.D. et al. Nature Physics, 2006, v. 2, p. 327.

Kim K.Y., Taylor A.J., Glownia J.H., Rodriguez G. Nature Photonics, 2008, v. 2, p. 605.

Wu H.-C., Meyer-ter-Vehn J., Sheng Z.-M., 2008, New J. Phys., v. 10, p. 043001.