Перенос нелетучих компонентов раствора в газовую фазу под действием тлеющего разряда

А.И. Максимов, И.К. Наумова*, Н.А. Сироткин**, А.В. Хлюстова

Институт химии растворов РАН, Иваново, Россия, kav@isc-ras.ru
*Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. Д. К. Беляева
**Ивановский государственный химико-технологический университет

Воздействие тлеющего разряда атмосферного давления на водные растворы хлоридов металлов используется в качестве альтернативного метода получения оксидных пленок на металлических и диэлектрических поверхностях [1]. Ранее [2] было доказано ,что действие разряда приводит к переносу в газовую фазу не только о растворитель, но и нелетучее растворенное вещество ,катионы и анионы соли, водный раствор которой используется в качестве электролитного катода. В данной работе представлены результаты оценки соотношения переноса катионов и анионов под действием тлеющего разряда.

Эксперименты проводились в системе тлеющего разряда с электролитным катодом с растворами CaCl2 с концентрацией 0,1-0,5 моль/л. Ток разряда составлял 50 и 70 мА. Межэлектродное расстояние было 0,8 и 1,2 мм. Содержание катионов и анионов в конденсате определялось весовым методом.

Полученные результаты показали, что при определенных условиях (начальная кислотность раствора, межэлектродное расстояние) нарушается стехиометрия (таблица 1).

| pH среды | 7 | 1 |
| --- | --- | --- |
| X, мм | <1 | >1 | >1 |
| n(Ca2+) : n(Cl-) | 1:3.2 | 1:2.1 | 1:3.5 |

Величина тока разряда также влияет на соотношение перенесенных катионов и анионов. Эксперименты показали, что количество перенесенных катионов и анионов увеличивается пропорционально количеству электричества. Визуальные наблюдения показали, что размер и форма частиц осадка, получаемого из обработанного раствора и собранного конденсата, зависит от условий эксперимента и резко отличается от осадка, получаемого из необработанного раствора. Мы предполагаем, что это вполне можно объяснить нарушением стехиометрии при неравновесном переносе.

Литература

1. Suzuki T., Matsushima Y., Mori Y., Yamazaki T., Noma T. J. Mater. Sci. 2002, 37, 595-601.

Maximov A. I., Khlustova A. V. High Temp. Mater. Proc. 2007, 11, 527-536.