О наблюдении эффекта нормальной плотности тока в разряде униполярного пробоя газа (УПГ)

Герасимов И.В., Сухов А.К., Копейкина Т.П., Бородин Н.Н.

Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, Кострома, Россия, e-mail: igor_valerger@mail.ru

Эффект нормальной плотности тока, наблюдаемый в 2-х электродном тлеющем разряде постоянного тока (ТРПТ), существующие теории разрядных явлений объяснить не могут [1,2]. Эффект, аналогичный этому, обнаружен в экспериментах с разрядом униполярного пробоя газа (УПГ) [3] при его возбуждении высоковольтными импульсами, поступающими на единственное покрытие-электрод (ПЭ) цилиндрической геометрии из мелкой металлической сетки, через которую можно было наблюдать изменения в объеме и геометрии области свечения газа (ОС) под поверхностью ПЭ [4]. Использование сетки в качестве ПЭ позволяло исследовать зависимость геометрии и размеров ОС под ПЭ от всех параметров возбуждения разряда, – от амплитуды  и длительности  импульса потенциала на ПЭ, от давления газа.

Эксперименты показали, что длина  объема ОС под поверхностью ПЭ при последовательном росте амплитуды импульсов  (при) последовательно увеличивается в продольном направлении – к торцевой стенке трубки. Увеличение  начиналось вблизи кромок ПЭ со стороны основного объема газа в трубке (на рис.1 – справа). Рост  ОС предполагает соответствующее увеличение площади  той части поверхности ПЭ (изолированной от газа стеклянной стенкой трубки), под которой наблюдалось свечение газа. При этом изменение тока, потребляемого от источника, повторяет изменение площади  поверхности ПЭ, участвующей в развитии разряда УПГ, рис.2.

|  | 1.7 кВ 2.5 кВ 3.5 кВ 4.5 кВ 5.5 кВ |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1. |  | Рис.2. |

К аналогичному результату (при  и ) приводит и рост длительности  импульса потенциала на ПЭ.

Литература

Энгель А. Ионизованные газы. – М.: Наука, 1959.

Браун С. Элементарные процессы в плазме газового разряда. – М.: Атомиздат, 1961.

Райзер Ю.П. Физика газового разряда. – М.: Наука, 1987.

Герасимов И.В. // Физика плазмы. 1988. – Т.14. – С.1240.

Gerasimov I.V., Sukhov A.K., Kopeikina T.P. // Proceedings of the Fifth Conf. on Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT-5). Minsk, 2006, – РР. 94–97.