метод анализа видеоизображений плазменно-пылевых структур

Майоров С.А., *Щербаков А.А.

Институт Общей Физики Российской Академии Наук, Москва, Россия,
     mayorov_sa@mail.ru
*Московский Физико-технический Институт, Долгопрудный, Россия

С точки зрения изучения кинетических свойств классических кулоновских систем пылевая плазма, как известно, представляет собой весьма привлекательных объект для экспериментальных и теоретических исследований. Большое внимание экспериментаторов объясняется тем, что характерные размеры лабораторных плазменно-пылевых образований составляют величины порядка сантиметров и доступны наблюдению даже невооруженным глазом.

Но результаты обычной фото или видеосъемки дают изображение в картинной плоскости, в то время как движение пылинок является трехмерным. Поэтому полный и корректный анализ таких наблюдаемых величин, как мгновенные скорости и координаты отдельных частиц, невозможно проводить с помощью данных на картинной плоскости. Как показывает практика, для исследования кинетики пылинок необходима информация о координатах пылинок в трех измерениях. Но возникают определенные трудности с получением зависимостей координат пылевых частиц от времени. Поэтому, при анализе экспериментальных данных, неполнота информации о реальнгом движении пылинок просто игнорируется. На данный момент известны лишь единичные статьи, посвященные данному вопросу [1, 2].

В настоящей работе предложена схема анализа трехмерных пылевых структур, основанная на результатах работ [3,4], посвященных изучению движения потоков жидкости. В экспериментальной гидродинамике для исследования характера движения жидкостей в них добавляют частицы микроскопических размеров, а затем подсвечивают их внешним источником. Тщательно разработанные методики анализа движения таких частиц можно непосредственно применять и в изучении пылевой плазмы.

На основании модифицированного алгоритма, предложенного в [3], был проведен анализ пылевых структур, вращающихся в магнитном поле. Были найдены некоторые интересные особенности кинетических температур частиц.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты 06-08-01554-а и 08-02-00791-а), Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (грант КТМ-2).

Литература

- T. Antonova, B. M. Annaratone, D. D. Goldbeck, V. Yaroshenko, H. M. Thomas, G. E. Morfill. // Phys. Rev. Lett., 96, 115001 (2006)

- Адамович К.Г., Ваулина О.С., Гавриков А.В., Стаценко К.Б., Хрусталев Ю.В., Шахова И.А. // Тезисы XXXIII международной звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, Звенигород, 13-17 февраля, 2006

- Y. G. Guezennec, R. S. Brodkey, N. Trigui, J. C. Kent // Exp. Fluids, 17, 209 (1994)

- Y. G. Guezennec and N. Kiritsis // Exp. Fluids, 10, 138 (1990)