быстрые электроны в эцр плазме низкого давления удерживаемой в двухдипольной ловушке магнетор

С.А. Бойко, Г.В. Крашевская, В.А. Курнаев, Г.Х. Салахутдинов, *М.М. Цвентух

Московский инженерно-физический институт (Государственный университет)
*Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, elley@list.ru

Исследования концептуальных магнитных ловушек дипольной конфигурации представляют значительный интерес благодаря возможности реализации на их основе стационарного термоядерного реактора с перспективными топливными циклами – D-3He и D-D [1]. Устойчивость плазмы относительно конвективных возмущений достигается в них в отсутствии минимума поля плавным спадом давления наружу [2]. Интерес конфигураций окруженных магнитной сепаратрисой в том, что, согласно теории [2], на сепаратрисе можно иметь нулевое давление без потери конвективной устойчивости (то есть плазма в простой осесимметричной стационарной конфигурации может быть оторвана от стенок).

Двухдипольная ловушка Магнетор была создана именно для экспериментального  исследования удержания плазмы в спадающем поле – в компактной конфигурации, окруженной сепаратрисой при самосогласованном поддержании конвективно-устойчивого профиля давления. В ЭЦР плазме при низком давлении рабочего газа экспериментально была продемонстрирована значительная локализация плазмы сепаратрисой – перепад плотности из центра к периферии (к сепаратрисе) превышал 20 крат [3]. Максимальная плотность плазмы ~(2-3)·1011см-3, температура электронов фоновой плазмы примерно 10эВ. Для ЭЦР плазмы при низком давлении газа характерна генерация быстрых электронов с энергией до нескольких сотен кэВ. При этом вклад горячей группы электронов в плазменное давление может являться определяющим. Так в ЭЦР экспериментах с левитирующим диполем LDX быстрые электроны обеспечивали локальное плазменное бета более 20% [4].

В настоящей работе представлены результаты по исследованию генерируемой ЭЦР горячей электронной компоненты в Магнеторе по тормозному излучению из плазмы. Для регистрации тормозного излучения применялись рентгеновские фотопленки (РФ) и термолюминесцентные детекторы (ТЛД) из LiF. Были проведены исследования спектра рентгеновского излучения при помощи серых фильтров (Al фольги толщиной 10 ( 400 мкм), а также исследования пространственной структуры источника излучения при помощи камер-обкуры и специальных коллимационных систем. Анализ спектра показал присутствие быстрых электронов с энергией вплоть до 20кэВ, при этом двухтемпературная аппроксимация рентгеновского спектра дает значения Te,hot,1 ≈ 2кэВ и Te,hot,2 ≈ 6кэВ. Исследования пространственно структуры источника рентгеновского излучения показали, что быстрые электроны локализованы в тороидальной области в центре ловушки.

Литература

J. Kesner, D.T. Garnier, A. Hansen, M.Mauel and L. Bromberg, Nucl. Fusion 44 (2004) 193 http://alcpc1.psfc.mit.edu/ldx/pubs.html

Кадомцев Б.Б. // Физика Плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций. М.: изд-во АН СССР, 1958. Т. 4. С.353

G. V. Krashevskaya, V. A. Kurnaev, and M. M. Tsventoukh, Proc. of 28th International Conference on Phenomena in Ionized Gases, July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic, P. 393

D.T. Garnier, A. Hansen, M.E. Mauel, E. Ortiz, A. C. Boxer, J. Ellsworth, I. Karim, J. Kesner, S. Mahar, and A. Roach, Phys. Plasmas 13, 056111 (2006)