ИНТЕНСИВНЫЙ ИСТОЧНИК ИМПУЛЬСНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РАДИОГРАФИИ

Н.В. Жарова, В.К. Петин, И.В. Лавринович, Н.А. Ратахин, В.Ф. Федущак, С.В. Шляхтун, А.А. Эрфорт

Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия, lavrivan@mail.ru

Представлено описание импульсного рентгеновского аппарата для высокоскоростной радиографии. Формирование высоковольтного импульса осуществляется по схеме линейного импульсного трансформатора, который заряжает емкость 1,2 нФ до напряжения 600-700 кВ за 120 нс. Параллельно емкости включен рентгеновский диод обращенного типа. Анод выполнен в виде иглы диаметром 2 мм, катод – цилиндр диаметром 16 мм. Ток в диоде 3,5 кА, длительность на полувысоте 100 нс. Доза рентгеновского излучения на расстоянии 1м составила 15 мР, длительность излучения 60 нс.

Работа выполнялась согласно распоряжения СО РАН №15000176 от 08.04.2005 г.

Литература

- Н.А. Ратахин, В.Ф. Федущак, А.Н. Шепелев  //Изв. ВУЗов. Физика.-1995.-№12.-С.98.

- А.В. Лучинский, Н.А. Ратахин, В.Ф. Федущак, А.Н. Шепелев Многоцелевой импульсный генератор трансформаторного типа// Известия ВУЗов, Физика, 1997, №12, с.67.

- 12. Н.А. Ратахин, В.Ф. Федущак. ”Высоковольтная изоляция мощного импульсного трансформатора”, Изв. ВУЗов. Физика.-1999.-№12.-С.15.

- Н.В. Жарова, Н.А. Ратахин, А.В. Саушкин, В.Ф. Федущак, А.А. Эрфорт Быстрый вывод энергии из сильноточного импульсного конденсатора с помощью псевдоискрового разрядника//ПТЭ, 2006, №3,с.96-99.

- N.A. Ratakhin, V.F. Fedushchak, A.A. Erfort, A.V. Saushkin, N.V. Zharova, S.A. Chaikovsky, V.I. Oreshkin “ Table-top Pulse Power Generator for Soft X-Ray Radiography”// Proc. of  14th Int. Symp. On High Current Electronics, Tomsk, 2006, p. 511-513.

- A.V. Saushkin, A.A. Erfort, V.F. Fedushchak, V.K. Petin, N.A. Ratakhin, S.V. Shlyakhtun, N.V. Zharova “Intense Source of Pulsed X-Ray for High Speed Radiography”// Proc. of  14th Int. Symp. On High Current Electronics, Tomsk, 2006, p. 470-472.