ИССЛЕДОВАНИЯ КОРОННОГО И ЭРОЗИОННОГО РАЗЯДОВ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЖИДКОСТЕЙ

Бычков В.Л., Ершов А.П., *Есаков И.И., Костюк А.А., Черников В.А.

Московский государственный университет, Москва, Россия, bychvl@orc.ru
*МРТИ РАН, Москва, Россия

В целях задач плазменной аэродинамики проведены эксперименты по исследованию свойств коронного и эрозионного разрядов в воздухе над поверхностью жидкостей (вода, спирт, глицерин).

Коронный разряд возбуждался над поверхностью жидкости, находящейся в кювете цилиндрической формы. Размеры полости кюветы имели параметры (125, 10 мм (для диэлектрической кюветы) и (185, 20 мм (для стальной кюветы). Верхний электрод диаметром 3 мм, изготовленный из нержавеющей стали, находился в воздухе, другой находится в жидкости или служит кюветой. В качестве источника питания электрической схемы используется высоковольтный выпрямитель, позволяющий изменять напряжение на электродах от 2 кВ до 50 кВ с шагом 250 В. Для ограничения разрядного тока, используется балластное сопротивление, величина которого составляет 100 Мом. Как при положительной, так и отрицательной коронах наповерхности жидкости появляется воронка во всех исследованных жидкостях (вода, спирт, глицерин, керосин и их смеси). В случае отрицательной короны над поверхностью спирта, двойного дистиллята воды, смеси воды со спиртом или глицерином над поверхностью воды возникают разбрызгивающиеся струи и светящиеся жидкие столбики, находящиеся непосредственно под верхним электродом. В работе объясняется причина этих электрогидродинамических явлений.

Капиллярный разряд был реализован в длинной кювете с размерами 142(10( 6 мм. Максимальные значения реализованного напряжения и тока в разряде  были  Umax=240 В, Imax=1,8(103A, а энергия вложенная в разряд составляла  E=390 J. Время реализации разряда составляло tdis≈10 мс.

Исследовано воспламенение паров над поверхностью спирта в потоке воздуха при помощи фотографирования цифровой и сверхскоростной цифровой камерами при скорости потока 7,9 м/с и 30 м/с. Исследования показали воспламенение паров спирта в реализованных условиях.