Быстрое зажигание мишеней инерциального синтеза детонирующим гидродинамическим потоком

С.Ю. Гуськов

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, РФ, guskov@sci.lebedev.ru

В докладе обсуждается состояние исследований в области быстрого зажигания мишени инерциального синтеза [1], одного из наиболее перспективных подходов к проблеме осуществления управляемой термоядерной реакции при инерциальном способе удержания плазмы. В основе концепции быстрого зажигания лежит принцип разделения процессов сжатия и нагрева плазмы при воздействии двух синхронизованных драйверов, один из которых медленно сжимает вещество мишени по «холодной адиабате», а второй обеспечивает быстрый нагрев небольшой части предварительно сжатого термоядерного горючего и инициирует распространение волны термоядерного горения.

В докладе представлены программы двух наиболее масштабных на сегодняшний день проектов быстрого зажигания HiPER и FIREX, осуществление которых началось, соответственно, в Европейском Союзе и Японии. Обсуждаются перспективы использования различных способов быстрого зажигания: быстрыми электронами и ионами из лазерной плазмы, пучком тяжелых ионов, импульсом рентгеновского излучения и гидродинамическим потоком  вещества. Основное внимание уделяется последнему из указанных способов. Представлены результаты экспериментов, выполненных в Институте Лазерной Инженерии (Япония) в рамках работ по проекту FIREX, по созданию высокотемпературной плазмы и генерации нейтронов при ударе макрочастицей, ускоренной под действием лазерного импульса до ультравысоких скоростей 600 – 800 км/с.  Обсуждается новое предложение быстрого зажигания детонирующим гидродинамическим потоком, который формируется при ускорении и сжатии термоядерного вещества в коническом канале – составной части мишени инерциального синтеза [2].  Этот подход позволяет осуществить быстрое зажигание при скорости вещества гидродинамического потока 300 – 500 км/с, значительно меньшей, чем в традиционном подходе ударного зажигания (1500 –2000 км/с).

Литература

N.G. Basov, S.Yu. Gus’kov, L.P. Feoktistov. Thermonuclear gain of ICF targets with direct heating of the ignitor. Journal  Soviet Laser Research 1992,13(5), 396

S.Yu. Gus'kov, M. Murakami. Fast ignition by the detonation wave from the impactor laser-accelerated up to velocity 0f 300 – 500 km/s. Book of abstracts of XXX ECLIM conference 2008, 63