Наноструктуры в управляемом термоядерном синтезе и плазменных технологиях

Ю.В. Мартыненко, А.М. Житлухин, М.В. Ковальчук, В.С. Койдан, В.И. Крауз, В.А. Молдавер, О.И. Обрезков, В.П. Смирнов, В.Г. Станкевич, Л.Н. Химченко

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, martyn@nfi.kiae.ru

Дан обзор современного состояния проблем термоядерного синтеза связанных с образованием пыли и наноструктурированных пленок в термоядерных установках, в первую очередь в токамаках.  Показано влияние пыли и наноструктур на режимы разрядов, безопасность и экономичность реактора. Особое внимание уделяется накоплению трития в наноструктурированных продуктах эрозии. Обсуждается образование пыли и осажденных пленок, их состав и структура.  Приводятся данные экспериментов на токамаках, в плазменных ускорителях, теоретические модели, результаты исследований пыли и наноструктурированных пленок разными методами диагностики, включая исследования зондовым микроскопом в токамаках между импульсами и методами Синхротронного Излучения. Полученные данные сопоставляются с требованиями предъявляемыми к реактору ИТЭР. Обсуждаются пути уменьшения вредного влияния наноразмерной пыли  и наноструктурированных пленок.

Рисуются перспективы использования пыли для стабилизации разряда и  улучшении параметров работы токамаков.

Представлены плазменные и электрофизические методы производства нано материалов и нано структурированных покрытий развитые в ИЯС РНЦ КИ, а также примеры их внедрения в производство.