Точная временная привязка изображения щелевой развертки пинча в оптическом диапазоне к току и импульсу рентгена в опытах на установке ангара-5-1

Грабовский Е.В., Олейник Г.М., Фролов И.Н.

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, РФ, Моск. обл., г. Троицк, e-mail: frolov@triniti.ru

При использовании оптических регистраторов в режиме щелевой развертки для изучения токового сжатия лайнеров  необходимо синхронизовать полученное изображение пинча с временными профилями разрядного тока и рентгеновского излучения, которые регистрируются в интервале времени около 100 наносекунд.  Применение для этой цели импульса запуска электронно-оптического регистратора не позволяет обеспечить требуемую точность привязки порядка 1 нс. Для временной привязки изображения требуется импульс света в оптическом диапазоне, который обеспечивает короткую метку времени на изображении щелевой развертки. Электрический импульс, соответствующий импульсу света в оптическом диапазоне, легко привязывается в системе отсчета времени эксперимента по имплозии лайнеров.

В качестве временной метки на изображении оптической щелевой развертки пинча использовался импульс излучения лазерного диода с длиной волны 0,63 мкм. Выбранный тип лазерного диода в DC моде обеспечивает выходную мощность 5 мВт, а в импульсной моде для одиночных импульсов накачки - (120 мВт со скоростью нарастания импульса излучения (2 нс. Длительность импульса излучения на половине высоты составила (5 нс. Точность временной привязки определяется точностью измерения длин кабелей, оптического пути, задержки между импульсом питания и выходом излучения диода и ограничивается частотной полосой осциллографа TDS3054B (0.5 ГГц). В нашем случае точность синхронизации составила ((1 нс.

Работа поддержана грантом РФФИ 09-02-01207а.