Самоорганизация плазмы объемного самостоятельного разряда в SF6 и смесях на его основе, нагреваемых импульсным СО2-лазером

*Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Кононов И.Г., Фирсов К.Н.

Учреждение Российской Академии Наук Институт Общей Физики
     им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, e-mail: kazan@kapella.gpi.ru
*Учреждение Российской Академии Наук Институт теплофизики экстремальных
     состояний Объединенного института высоких температур РАН, Москва, Россия

Представлены результаты исследования влияния нагрева газа в разрядном промежутке на структуру объемного самостоятельного разряда (ОСР) в SF6 и смесях на его основе. Ранее [1, 2] нами было показано, что облучение (нагрев) газа импульсным СО2-лазером приводит к формированию в объемном разряде квазипериодических плазменных структур. На рис.1(а,б) приведены характерные фотографии ОСР, иллюстрирующие возникновение периодических плазменных структур в той области разрядного промежутка, где газ был предварительно нагрет лазерным излучением до температуры Т=900 и Т=1200 К, соответственно. В настоящей работе исследовалось влияние на период плазменных структур таких факторов как: энерговклад в плазму ОСР, длительность разрядного импульса и плотность лазерного излучения, греющего газ. Показано, что пространственный период наблюдаемой структуры уменьшается с увеличением плотности энергии излучения, поглощаемого газом в зоне развития разряда. Возможность появления периодических плазменных структур также сильно зависит от длительности и плотности тока разряда – при длительностях разрядного тока меньших 100 нс, образование периодических плазменных структур в ОСР не регистрировалось. Проанализированы процессы, которые могут приводить к подобной самоорганизации разрядной плазмы и их влияние на устойчивость ОСР.

Работа поддержана грантами РФФИ № 09-02-00475 и 08-08-00242.

а)	б)

Рис. 1 Фотографии ОСР в смеси SF6:Ne:С2Н6=15:15:3 Torr полученные при предварительном нагреве газа в средней области разрядного промежутка излучением СО2-лазера: а) - Т=900К; б) - Т=1200К.

# Литература

- Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Кононов И.Г., Фирсов К.Н. Тезисы докладов на XXXV Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу, г. Звенигород, 11-15 февраля 2009, с. 245.

- . Belevtsev A.A., Firsov K.N., Kazantsev S.Yu., Kononov I.G. J. Phys. D: Appl. Phys. (2009), vol. 42 p. №21 215205