Скейлинги для расчета электрического поля и скорости вращения плазмы в L и Н-модах

В.А. Ранцев-Картинов

ИФТ РНЦ «Курчатовский Институт», РФ, Москва, rank@nfi.kiae.ru

Используя экспериментальные радиальные распределения из базы данных DIII-D в L и H модах с нейтральным дейтериевым пучком дополнительного нагрева с энергией атомов ~ 80 КэВ (электронной, ионной температуры, эффективного заряда и плотности электронов) совместно с уравнением равновесия ионной компоненты, получены скейлинги (выраженные только через измеренные распределения электронной и ионной температуры и эффективного заряда) распределения полного потенциала в плазме таких типов разрядов и распределения напряженности электрического поля в них. Скейлинг, полученный по данным одного разряда данного типа, проверялся на его применимость к разным разрядам такого же типа при различных значениях основных начальных параметров (например, при отличии значения продольного магнитного поля вдвое) путем сравнения рассчитанных распределений плотности с экспериментально измеренными. Если предположить, что в выражении полного поперечного электрического поля в плазме, , первый член справа обусловлен движением только вдоль тороидального магнитного поля , а второй – поперек него со скоростью , то по экспериментальному распределению скорости тороидального вращения можно составить скейлинг для определения потенциала электрического поля, ответственного за тороидальное вращение плазмы (также выраженные только через измеренные распределения электронной и ионной температуры и эффективного заряда). Этот скейлинг, полученный по данным одного определенного типа разряда, далее применялся к различным разрядам того же типа, и его применимость оценивалась из сравнительного анализа рассчитанных распределений скорости тороидального вращения и экспериментально измеренных. Выявлено довольно хорошее совпадение полученных в результате расчета (по предложенным скейлингам) распределений с экспериментальными. Далее, из рассчитанных значений напряженности полного поперечного электрического поля и его радиальной составляющей обусловленной тороидальнымт вращением можно определить скорость полоидального вращения плазмы, значение которой очень редко приводится в научных публикациях.