Исследование ВОЗМУЩЕНИЙ жесткого и надтеплового рентгеновского излучения В плазмЕ токамака Т-10

П.В. Саврухин, Е.А. Шестаков, В.М. Трухин

Российский научный центр «Курчатовский институт», 123182, Москва, площадь Курчатова 1, Россия

Приводится обзор диагностических методик, используемых для измерения спектров жесткого рентгеновского излучения и гамма излучения (0.03-10MeV) в установках типа токамак. Рассматривается возможность использования различных неорганических сцинтилляторов и полупроводниковых детекторов в спектрометрических исследованиях. Анализируются различные методики экранировки и коллимации жесткого рентгеновского излучения и гамма излучения в токамаке. Рассматриваются технические требования, выдвигаемые при разработке и оборудовании спектрометров жесткого рентгеновского излучения и гамма излучения в токамаке.

Приводится описание диагностики надтеплового рентгеновского излучения (0.03-0.25MeV) на основе детекторов из теллурида кадмия, расположенных в многоракурсных камерах-обскурах на токамаке Т-10. Рассматривается алгоритм 2-D томографической обработки сигналов для восстановления пространственно-временной эволюции источников излучения в центральных областях плазменного шнура при развитии срыва плазмы в режимах с высокой плотностью. Анализ экспериментов и сравнение с моделью ускорения электронов в сильных продольных электрических полях показал, что формирование первоначальных пучков электронов при развитии срыва плазмы зависит от скорости магнитного перезамыкания и амплитуды МГД возмущений.

Работа выполнена при содействии РФФИ (Грант 08-02-01345-а) и NWO-RFBR (Grant nr. 047.018.002).