Аномальные явления при ЭЦР нагреве плазмы в тороидальных ловушках и низкопороговые параметрические распадные неустойчивости

Е.З. Гусаков, А.Ю. Попов

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН

Электронный циклотронный (ЭЦ) нагрев плазмы хорошо зарекомендовал себя в экспериментах на стеллараторах и токамаках. С его помощью возможно не только осуществление нагрева электронной компоненты плазмы, но и возбуждение токов увлечения. Для него созданы эффективные генераторы — гиротроны, которые позволяют возбуждать пучки ЭЦ волн с мощностью от 100 kW до 1MW. В токамаке-реакторе ITER планируется использование ЭЦ нагрева, в частности, для подавления неоклассической тиринг-моды. Согласно современным представлениям, распространение ЭЦ волн и их поглощение в плазме хорошо описываются в рамках линейной теории и являются детально предсказуемыми. Теоретический анализ таких нелинейных явлений как параметрические распадные неустойчивости ЭЦ  волн, предсказывает крайне высокий порог их возникновения (более 1 GW) существенно, на несколько порядков, превышающий мощность гиротронов [1]. Причиной столь высокого порога параметрической неустойчивости служат большие конвективные потери дочерних волн из области параметрического распада в направлении неоднородности плазмы и магнитного поля.

Вместе с тем в последнее время накопилась критическая масса наблюдений явлений, не укладывающихся в описанную выше стройную картину. В первую очередь к ним относится так называемый нелокальный электронный транспорт, состоящий в быстром изменении температуры электронов вдали от области ЭЦР нагрева и наблюдаемый, как при подаче СВЧ импульса [2], так и при воздействии на плазму в стационарной фазе нагрева. Другим аномальным эффектом является ускорение и нагрев ионов и формирование хвоста на ионной функции распределения [3]. Наконец, наиболее ярким эффектом является обнаруженное в прошлом году на токамаке Текстор индуцированное рассеяние греющего излучения [4].

В настоящей работе сделан обзор аномальных эффектов, наблюдавшихся в токамаках Т-10, TCV, TEXTOR и на стеллараторах TJ-II, LHD и предложено их объяснение, связанное с возбуждением низкопороговых распадных параметрических неустойчивостей индуцированного рассеяния назад [5, 6]. Показано, что в условиях немонотонного профиля плотности плазмы, реализуемого как на оси разряда, так и в присутствии магнитного острова, а также и на периферии плазмы за счёт “electron pump out” эффекта, в тороидальных системах может происходить запирание дочерних ионных Бернштейновских волн в направлениях градиента плотности плазмы и магнитного поля. В силу этого происходит снижение порога неустойчивости, который определяется слабыми конвективными потерями в третьем направлении и составляет в современных экспериментах менее 100 кВт. Проанализирована возможность возбуждения в этих условиях и медленных, но абсолютных неустойчивостей, насыщающихся за счёт нелинейных эффектов и обладающих ещё меньшими порогами. Обсуждается возможная роль процессов индуцированного рассеяния в энергобалансе при ЭЦР нагреве в современных установках и на ИТЭРе. Предложены способы подавления неустойчивости как за счёт выбора геометрии эксперимента, так и с помощью модуляции волны накачки [7]

Литература.

M. Porkolab et al., Nucl. Fusion 28, 239 (1988)

V.F. Andreev et al. 2004 Plasma Phys. Control. Fusion 46 319

D. Rapisarda et al. 2007 Plasma Phys. Control. Fusion 49 309

E. Westerhof et al. 2009 Phys. Rev. Lett. 103 125001

[5] Gusakov E.Z. et al. 2010 JETP Letters 91 655

[6] Gusakov E. Z. et al. 2010 Phys.Rev.Lett. 105 115003

[7] Arkhipenko V. I. et al. 2008 Phys. Rev. Lett. 101 175004